# ПАСТИЛКИ БЕЗ ХЛОРА 20 гр.

Коды производителей

D801126H2, D801128H2

Состав

Содержит пероксимоносульфат калия.

Фасовка: упаковки по 1 и 3 кг

Свойства

Пастилки по 20 гр. растворяются медленно, без остатка.

Очень высокое содержание активных веществ.

Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

Пригодны для любой воды, даже очень жесткой.

Совместимы с любыми фильтровальными установками.

Эффективны при любом уровне рН обрабатываемой воды.

Назначение

Обработка без хлора:

Уничтожают бактерии, вирусы и грибки в воде бассейна.

Применяются с hth Активатором для пастилок без хлора.

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Для эффективной и полной дезинфекции отрегулировать уровень рН в пределах от 7.2 до 7.4 с помощью hth Порошка рН минус или hth Порошка рН плюс.

НАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

10 пастилок на 10 куб. м. воды с добавлением 150 мл hth Активатора для пастилок без хлора (см. инструкцию для hth Активатора для пастилок без хлора).

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

После начальной обработки каждую неделю добавлять 5 пастилок на 10 куб. м. воды и 30 мл hth Активатора для пастилок без хлора для крытого бассейна и 50 мл для открытого.

Предпочтительно вносить препарат вечером после закрытия бассейна

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В случае большой посещаемости бассейна, грозовых дождей, высоких температур или появления жировых отложений на чаше бассейна, увеличить дозировку – если понадобится, даже вдвое, или вносить препарат через более короткие промежутки времени.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если в результате плохого ухода или недостаточной дозировки, например, во время вашего долгого отсутствия, вода становится мутной или приобретает какую-нибудь окраску, возможно одноразовое и краткосрочное применение hth Пастилок быстрого стабилизированного хлора.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: При применении hth Активатора для пастилок без хлора не добавлять в воду альгицида.

Рекомендации по безопасности

В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

Вызывает ожоги.

Предохранять тару с препаратом от проникновения влаги.

Держать отдельно от горючих материалов.

Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

С - вызывает коррозию и ожоги

Условия хранения

Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Во избежание появления пятен на облицовке бассейна не бросайте пастилки прямо в бассейн и не допускайте их контакта с легко окисляющимися материалами

Не смешивать с другими препаратами

Использовать только вместе с hth Активатором пастилок без хлора

Избегать прямого контакта hth Пастилок без хлора 20 гр. с окисляющимися материалами

При использовании hth Активатора для пастилок без хлора не вносить других альгицидов