# РH-минус	гранулы для снижения рН воды  в плавательном бассейне

Область применения:

рН-минус предназначен для снижения рН воды в плавательном бассейне. Существенная дезинфекция воды в плавательном бассейне предполагает значение рН в области 7,0 - 7,4. Легкорастворимые гранулы очень просты в использовании.

Преимущества:

- простота использования

- легкая растворимость

- высокая химическая чистота

- предотвращение сопутствующей коррозии

Описание продукта: Концентрированные кислые гранулы. Состав: готовится с бисульфатом натрия.

Рекомендации по использованию:

Для поддержания оптимального значения рН воды в бассейне 7,0 -

7,4 необходимо 1 - 2 раза в неделю проводить измерения контролирующим прибором и соответственно корректировать состав воды.

рН-значение выше 7,6 должно быть снижено до 7,2 добавлением рН-минус.

Дополнение. Для снижения рН на 0,1  необходимо 100 г на 10 м3 .

Например, при измеренном рН-значении 7,8 и желательном рН-значении 7,2 на 30 м3 объема воды надо 1800 г рН- минус. Жесткая вода требует больших или более частых добавок.

Важные указания:

рН-минус  порциями подается вблизи напуска или в нескольких местах, только не перед фильтрами, и между снижениями рН-значений  вести контроль рН-метром.

Замечание: для быстрой и точной дозировки  рекомендуется практичный рН-минус дозирующий пакет. Для предотвращения образования  известковых осадков и отложений рекомендуется добавка для жесткой воды на 10о(Н      Calcinex Pool.

На взгляд действие/продукт                     Таблица дозировки

регулирование рН 		значения рН  7,2 на м3 объёма бассейна

| рН-минус измеренное значение до добавки | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество добавки в граммах (г), для достижения идеального |
| 7,6 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 |
| 7,7 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 7,8 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
| 7,9 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 |
| 8,0 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6400 | 7200 |
| 8,1 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 |
| 8,2 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |

Меры предосторожности: для рН-минус, бисульфата натрия  EWG N 220-767-7

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.

Обозначение по EG-нормам опасности веществ V:

- Хi = раздражающий

- Нет химзапрета.

- Нет запрета на использование и не в концентрированной форме требуется компетентного заключения

Указания по опасности ( R )/Рекомендации по безопасности (S)

для концентрированного продукта:

R 37: раздражает органы дыхания. R 41: опасность серьезных повреждений глаз.

S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.

S 26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 28: при соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды. S 37/39: работать в защитных перчатках, очках и маске. Не перепродавать.

Не смешивать с другими химикатами.

Меры первой помощи:

Общие указания: при потере сознания уложить и транспортировать в неподвижном положении. Загрязненную, намокшую одежду немедленно убрать. При вдыхании :  при жалобах обратиться к врачу.

При контакте с кожей: кожу после контакта немедленно промыть большим количеством воды. При раздражении кожи показаться врачу. При попадании в глаза: с открытыми веками сразу промывать большим количеством воды или 0,5%-ным раствором карбоната натрия. Проконсультироваться с врачом .

При проглатывании: выпить много воды, обратиться к врачу.

Противопожарные меры

Пригодные средства пожаротушения: сам продукт не горюч. Средства пожаротушения определяются горением помещения.

Особая защита: Никаких особых мер не требуется.

Мероприятия при непредвиденной просыпке:

Персональные меры безопасности: избегать пылеобразования. Препятствовать контакту с глазами. Меры по защите окружения: никаких особых мер не требуется. Методы очистки/удаления: продукт удалить механически. Использовать химические нейтрализаторы (щелочь или известь). Окончательно смыть большим количеством воды.

Использование и хранение:

Избегать пылеобразования и отложений пыли. Препятствовать контакту с глазами и кожей. Не горючее вещество. Особые меры не требуются. Хранить в холодном, сухом месте. Защищать от влажности. Хранить только в стандартной упаковке. Упаковку держать плотно закрытой в сухом месте. Не хранить совместно с предметами обихода и продуктами питания.

Исключать условия и контакт с веществами:

Реакции со щелочами. Избегать контакта со щелочами. В водном растворе при соприкосновении с металлами образуется водород.

Общие замечания:

Продукт не поглощает биологически кислород. В воду попадает только разбавленным. После нейтрализации небольшой вред причиняет соль.

Указания по обслуживанию: остатки продукта и отходы  нельзя выбрасывать в мусорное ведро или бак, а доставить в места сбора проблемных отходов.

Номер кода отходов 52102.

- Емкость для хранения из  полиэтилена.

- После слива остатков  и очистки можно

- использовать для сбора мусора ( следуя

- соответствующим правилам) или сдать  на регенерацию.

Специальные отходы.

Проблемное вещество

Указания по транспортировке:

ADR/RID -GGVS/E:

Правило для небольших количеств GGVS  N 2801  рН минус до 6 кг внутренняя упаковка не является опасным продуктом. До 18 кг - бочки класса 8, 16 с,  опасность N80  UN-N 3260

Почтовые перевозки разрешены посылками до 5 кг, если в упаковке нет других веществ.

Внимание! Ни в коем случае не отправлять вместе с хлорсодержащими продуктами