# Хлорификс(  Быстрорастворимый хлоргранулят для обработки и ударной дезинфекции

Область применения:

Хлорификс – это быстрорастворимый хлоргранулят, который немедленно действует против бактерий, грибков и вирусов, и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов.

Хлорификс не содержит извести и рН – нейтрален, может употребляться при любой жесткости воды. Растворяется без остатка  и не ведет к образованию отложений и засорению фильтров.

Преимущества:

- не содержит извести, рН - нейтрален

- растворяется быстро и без остатка

- применим при любой жесткости

- стабилизирующее действие на свободный активный хлор в воде

- предотвращает разложение хлора при высоких температурах и сильном свечении солнца

Описание продукта:

Быстрорастворимый хлоргранулят.

Состав: готовится с натрий-дихлоризоцианурата-дигидрита

Рекомендации по использованию:

Условием эффективного хлорирования является установление с помощью рН-минус и рН-плюс значение рН в интервале 7,0-7,4.

Обработка: Хлорификс для лучшего перемешивания вводить вблизи места заливки воды, лучше всего вечером по окончании работы бассейна.

1-я обработка и еженедельная дозировка:

50 г Хлорификса на 10 м3 воды.

Мутная вода: 200 г Хлорификса на 10 м3 воды.

## Заросший водорослями бассейн: сначала ввести 200 г Хлорификса  и затем 250 мл Дезальгина соответственно Дезальгина Джет на 10 м3 воды (лучше всего на следующий день).

## Контроль: измеренное Хлортестером значение содержания свободного несвязанного хлора должно после обработки и перемешивания составлять 0,3-0,6мг/л.

## Важные указания:

## Для избежания обесцвечивания пятнами фона – соответственно фона окрашенных покрытий бассейна Хлорификс вводить через скиммер (циклический прокачной фильтр-смеситель)  или предварительно растворить в ведре из искусственных материалов. Сначала налить воду, потом растворить Хлорификс.

## После введения ударной дозы, можно начинать купание только тогда, когда измеренное значение хлора упадет ниже значения 3 мг/л.

## При интенсивной эксплуатации, грозовом дожде, высоких температурах или появления ледового покрытия в бассейне требуются более частые или повышенные количества добавки, вплоть до двойной дозы.

## Указание: для защиты от роста водорослей предлагается дополнительные умеренные добавки Дезальгина, соответственно, Дезальгина Джет.

Действие/ продукт

#### Таблица ухода за водой

Дозировочные значения для объема бассейна в м3

| Хлорификс | до 10 | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я дозировка и еженедельные последующие дозировки в гр. | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Мутная вода / заросший бассейн в гр. | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |

Меры безопасности.

Для Хлориклара, трихлоризциануровой кислоты, сухой,  EWG Nr. 201-782-8 Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.

Обозначение по ЕG-нормам опасности веществ V.

- Xn = опасный для здоровья

- Не попадает под химзапрет V

- Нет запрета на использование и не требуется компетентного заключения концентрированной форме на использование.

Указания по опасности (R-статьи )/Рекомендации по безопасности (S-статьи) для концентрированного продукта: R 22: Опасность для здоровья при проглатывании. R 31: При соприкосновении с кислотой образуются ядовитые газы. R 36/37: Разъедает глаза и органы дыхания. S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.  S  26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 46: при проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Не перепродавать.

Осторожно! Не использовать вместе с другими продуктами, особенно не смешивать с другими хлорпродуктами, так как могут образовываться опасные газы (хлор). Держать вдали от источников воспламенения, горючих материалов и огня. Ни в коем случае не заполнять в дозировочных станциях.

Меры первой помощи:  Общие указания: При потере сознания уложить и транспортировать в неподвижном положении. Первая помощь: Меры как при хлоргазе, см. инструкции по работе с опасными веществами. Пострадавшего вывести на свежий воздух. Загрязнённую, намокшую одежду убрать. При вдыхании : Пострадавшего вывести на свежий воздух, удобно уложить. Отвести к врачу. При контакте с кожей: кожу немедленно промыть большим количеством воды.  При попадании в глаза: с открытыми веками немедленно основательно в течении  10-15 минут промывать большим количеством воды. Посетить врача- окулиста. При проглатывании:  выпить много воды. Не вызывать рвоты. Немедленно обратиться к врачу.

Противопожарные меры

Пригодные средства пожаротушения: углекислый газ,  песок, большое количество воды, окружающие горящие предметы тушить большим количеством воды. Особая опасность создаваемая веществом: газообразный хлор, хлорид азота. Особые средства защиты : изолированный противогаз. Другие замечания: не вдыхать выделяющиеся при горении и взрыве газы.

Мероприятия при непредвиденном просыпании: Персональные меры предосторожности: Удалить источники возгорания. Заботится об избыточной вентиляции. Использовать индивидуальную защитную одежду. Мероприятия по защите окружающей среды: не спускать в канализацию, грунтовые и поверхностные воды. Методы очистки/удаления: маленькие количества продукта механически собрать и развести водой. Рассыпанный продукт растворить в большом количестве воды. Активный хлор нейтрализовать соответствующим средством (сульфит, тиосульфат, или перекись водорода).

Использование и хранение:

Использовать только в хорошо проветриваемых местах. Держать вдали от источников воспламенения и горючих веществ. Не курить, контейнер держать закрытым. Хранить в холодных, сухих, хорошо проветриваемых  помещениях. Не хранить вместе с горючими веществами. Не хранить с предметами обихода и продуктами питания.

Персональные средства защиты: Резиновые перчатки, защитные очки. При работе не есть, не пить, не курить.

Исключать условия и контакт с веществами: Высокая температура. Плохая вентиляция. Загрязнение продукта. Влажность. Горючие вещества, органические соединения, легко хлорируемые и окисляющиеся материалы, хлорсодержащие соединения, кислоты, гипохлорит кальция.

Общие замечания: Газообразный хлор разлагает многие материалы, обесцвечивая пятнами на тканях фон и рисунок, вызывает коррозию металлов.

Указания по обслуживанию: остатки продукта и потери продукта не бросать в мусорное ведро или бак, а доставить в места сбора проблемных продуктов. Номер кода отходов 51532. Контейнер из полиэтилена.

Можно после освобождения и очистки выбросить в мусор (соблюдая соответствующую инструкцию) т.е., освободить от остатков и сдать в пункт сбора вторсырья на ре генерацию

Указания по транспортировке: ADR/RID -GGVS/E:

класс 5.1, 26 b,  опасность N50  UN-Nr. 2468, таблица предупреждения :50

Почтовые перевозки разрешены посылками до 5 кг и максимально до 10 кг, если в отправлении нет других веществ.