# Хлориклар( Быстрорастворимые таблетки для дезинфекции

Область применения: Хлориклар эффективно немедленно действует против бактерий, грибков и вирусов  и разрушает органические  вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов. Хлориклар не содержит извести и рН-нейтрален  и может употребляться при любой жесткости воды. Растворяется без остатка и не ведет к образованию отложений и засорению фильтров.

Преимущества:

- растворяется быстро и без остатка

- не содержит извести, рН-нейтрален

- применим при любой жесткости

- стабилизирующее действие на свободный активный хлор в воде

- предотвращает разложение хлора при высоких температурах и сильном свечении солнца

Описание продукта:

Быстрорастворимый хлорсодержащие таблетки.

Состав: готовится с трихлоризоциануровой кислотой.

Рекомендации по использованию:

Условием эффективного хлорирования является установление с помощью рН-минус и рН плюс значение рН  в интервале 7,0-7,4.

Обработка :  лучше всего вечером по окончании работы бассейна. Лучше всего в плавающем дозаторе (например, хлорион)или через скиммер (циклический прокачной фильтр-смеситель).

1-я обработка  и еженедельная дозировка: 3 Хлориклар таблетки  на 10 м3 воды.

Мутная вода: 10 Хлориклар таблеток  на 10 м3 воды.

Заросший водорослями бассейн:  сначала ввести 10 таблеток Хлориклара и затем 250 мл Дезальгина соответственно Дезальгита  Джет на 10 м3 воды (лучше всего на следующий  день). Контроль:  измеренное Хлортестером значение содержания свободного несвязанного хлора должно после обработки и  перемешивания составлять 0,3-0,6 мг/л.

Важные указания:

Чтобы избежать опасности обесцвечивания, Хлор-таблетки не вводить непосредственно  бассейн, соответственно  осуществить непосредственный контакт  с неустойчивыми к хлору веществами, а растворять только в плавающем дозиметре. При интенсивной эксплуатации, грозовом дожде, высоких температурах или появления ледового покрытия в бассейне требуются более частые или повышенные количества добавки, вплоть до двойной дозы.

Указание:  для защиты от роста водорослей предлагается дополнительные умеренные добавки Дезальгина, соответственно, Дезальгина Джет.

действие/продукт

- регулирование рН

- Дезинфекция воды

Таблица ухода за водой

Дозировочные значения для объёма бассейна в м3

| Хлориклар | До 10 | До 20 | До 30 | До 40 | До 50 | до 60 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я дозировка и еженедельные последующие дозировки, табл. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 |
| Мутная вода/заросший бассейн, табл. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |

Защита от водорослей Дезальгином, соответственно, Дезальгином Джет защита от хлопьев

Меры безопасности.

Для Хлориклара, трихлоризциануровой кислоты,

сухой,  EWG Nr. 201-782-8

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.

Обозначение по ЕG-нормам опасности веществ V.

- Xn = опасный для здоровья

- Не попадает под химзапрет V

- Нет запрета на использование и не требуется компетентного заключения концентрированной форме на использование.

Указания по опасности ( R-статьи )/Рекомендации по безопасности (S-статьи) для концентрированного продукта:

R 22: Опасность для здоровья при проглатывании. R 31: При соприкосновении с кислотой образуются ядовитые газы. R 36/37: Разъедает глаза и органы дыхания.

S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.

S  26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача.

S 46: при проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Не перепродавать.

Осторожно! Не использовать вместе с другими продуктами, особенно не смешивать с другими хлорпродуктами, так как могут образовываться опасные газы (хлор). Держать вдали от источников воспламенения, горючих материалов и огня. Ни в коем случае не заполнять в дозировочных станциях.

Меры первой помощи:

Общие указания: При потере сознания уложить и транспортировать в неподвижном положении. Первая помощь: Меры как при хлоргазе, см. инструкции по работе с опасными веществами. Пострадавшего вывести на свежий воздух. Загрязнённую, намокшую одежду  убрать. При вдыхании : Пострадавшего вывести на свежий воздух, удобно уложить. Отвести к врачу. При контакте с кожей: кожу немедленно промыть большим количеством воды.  При попадании в глаза: с открытыми веками немедленно основательно в течении  10-15 минут промывать большим количеством воды. Посетить врача- окулиста. При проглатывании:  выпить много воды. Не вызывать рвоты. Немедленно обратиться к врачу.

Противопожарные меры

Пригодные средства пожаротушения: углекислый газ,  песок, большое количество воды, окружающие горящие предметы тушить большим количеством воды. Особая опасность создаваемая веществом: газообразный хлор, хлорид азота. Особые средства защиты: изолированный противогаз. Другие замечания: не вдыхать выделяющиеся при горении и взрыве газы.

Мероприятия при непредвиденном просыпании:

Персональные меры предосторожности: Удалить источники возгорания. Заботится об избыточной вентиляции. Использовать индивидуальную защитную одежду. Мероприятия по защите окружающей среды: не спускать в канализацию, грунтовые и поверхностные воды. Методы очистки/удаления: маленькие количества продукта механически собрать и развести водой. Рассыпанный продукт растворить в большом количестве воды. Активный хлор нейтрализовать соответствующим средством (сульфит, тиосульфат, или перекись водорода).

Использование и хранение:

Использовать только в хорошо проветриваемых местах. Держать вдали от источников воспламенения и горючих веществ. Не курить, контейнер держать закрытым. Хранить в холодных, сухих, хорошо проветриваемых  помещениях. Не хранить вместе с горючими веществами. Не хранить с предметами обихода и продуктами питания.

Персональные средства защиты: Резиновые перчатки, защитные очки. При работе не есть, не пить, не курить.

Исключать условия и контакт с веществами:

Высокая температура. Плохая вентиляция. Загрязнение продукта. Влажность. Горючие вещества, органические соединения, легко хлорируемые и окисляющиеся материалы, хлорсодержащие соединения, кислоты, гипохлорит кальция.

Общие замечания:

Газообразный хлор разлагает многие материалы, обесцвечивая пятнами на тканях фон и рисунок, вызывает коррозию металлов.

Указания по обслуживанию: остатки продукта и потери продукта не бросать в мусорное ведро или бак, а доставить в места сбора проблемных продуктов. Номер кода отходов 51532. Контейнер из полиэтилена.

Можно после освобождения и очистки выбросить в мусор (соблюдая соответствующую инструкцию) т.е., освободить от остатков и сдать в пункт сбора вторсырья на ре генерацию

Указания по транспортировке: ADR/RID -GGVS/E:

класс 5.1, 26 b,  опасность N50  UN-Nr. 2468, таблица предупреждения :50 Почтовые перевозки разрешены посылками до 5 кг и максимально до 10 кг, если в отправлении нет других веществ.