# Байроклар тестер.

# Инструкция по эксплуатации

# 1.	Откройте коробку (см. рис.1) и промойте емкости водой из бассейна.

# 2.	Заполните емкости водой из бассейна, зачерпнув с глубины нескольких сантиметров.

# 3.	Опустите одну таблетку PHENOL RED в левую емкость, надорвав упаковку, но не касаясь таблетки пальцами (см. рис.2).

# 4.	Опустите одну таблетку DPD № 4 в правую емкость, надорвав упаковку, но не касаясь таблетки пальцами (см. рис.2).

# 5.	Закройте крышку Байроклар тестера как показано на рис.3

# 6.	Таблетки быстро разрушаться, слегка встряхните для полного размешивания

# 7.	Сравните цвета окрасившихся жидкостей с цветными полосками рядом с каждой емкостью по наиболее близкому сходству.

# 8.	Слева вы измеряете уровень рН - наиболее приемлемый от7,0 до 7,4 (выделено жирным шрифтом)

# 9.	.Справа вы измеряете содержание Байроклара (носитель активного кислорода) наиболее приемлемая концентрация от 3 до 8 мг. на литр (выделено жирным шрифтом).

# Внимание:

# Производите измерения после полного растворения таблеток около 1-2 часов. Значительное превышение времени приведет к неправильным измерениям.

# Прикосновение пальцами к таблеткам приводит к неточным измерениям

# Сравнение цветов проводите сразу после растворения таблеток

# После проведения измерений контейнер следует тщательно промыть во избежание ошибок при следующих измерениях.

# рН уровень ниже 6,8 также окрашивается в желтый, но прочтение его как рН=6,8 неверно

# рН уровень выше 8,2 также окрашивается в красный, но прочтение его как рН=8,2 неверно

# Таблетки предназначены только для проведения химического анализа. Нельзя использовать для других целей. Держать в недоступном для детей месте.