CTX-12

НЕЙТРАЛИЗАТОР ХЛОРА И БРОМА

Средство для устранения содержания избыточного хлора и брома в воде бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………Твердая кристаллическая субстанция

Цвет ……………………………………………Белый

Плотность …………………………………….1,5 –1,7 г/см³

Растворимость при 25º C. …………………30 г/100л

# ДОЗИРОВКА

Применить100 г CTX-12 для устранения избыточного хлора на 0,5 мг/л на площади в 100м³

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество препарата развести в отдельной емкости, затем распределить по водной поверхности бассейна.

УПАКОВКА

Контейнеры по 6 кг.