СТХ - 130

МЕДЛЕННО РАСТВОРИМЫЙ БРОМ В ТАБЛЕТКАХ

Медленно растворяющийся органический препарат на основе брома для обеззараживания воды.

# СВОЙСТВА

Состояние…………………………………………………………….таблетки по 20 г

Цвет……………………………………………………………………белый

рН (ненасыщенного раствора)………………………………….…4,6

Растворимость при 25(С……………………………………………0,12 г/100 м³

Содержание брома………………………………………………….61%

Содержание хлора…………………………………………………..27%

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТХ-130 эффективный, дезинфицирующий агент против бактерий и водорослей. Его дезинфицирующая сила не зависит от значения рН, когда оно находится в пределах от 7 до 8.

Высокая окислительная сила позволяет разрушить все органические соединения, находящиеся в воде.

Взаимодействие брома с органическими аминами приводит к образованию соединений бромамидов, которые, в отличие от хлораминов (соединения хлора и аминов), не уменьшают дезинфекционные свойства брома.

Бромамины не выделяют неприятного запаха, раздражающего глаза пловцов. Поэтому СТХ-130 - идеальный вариант для обработки закрытых и частных бассейнов.

Система дозировки таблеток брома помогает более корректно провести дезинфекцию воды без вреда для пользователей.

# ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# Когда уровень рН отрегулирован в пределах 7,2 - 7,6, наполните дозатор брома таблетками, чтобы достигнуть необходимого уровня концентрации брома в воде.

Рекомендуемая концентрация ионов брома в бассейнах:

Частный    							1,0 - 3,0 мг/л

Частный spa							2,0 - 4,0 мг/л

Общественный						3,0 - 5,0 мг/л

Общественный spa						4,0 - 6,0 мг/л

Эта концентрация может быть легко определена рН и бромтестером.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 5 кг.