CTX-15 MINUS /

CTX-25 PLUS

РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ pH

# Вещество в жидкой форме для регулирования уровня рН воды при показателе рН, превышающем 7,6 или ниже 7,2. Такая обработка необходима для поддержания оптимального баланса воды бассейна. Дисбаланс рН может вызвать раздражение кожи.

# СВОЙСТВА

CTX-15 MINUS				CTX-25 PLUS

Состояние ……………..прозрачная жидкость ……………….прозрачная жидкость

Цвет …………………… бесцветная……………………..……..бесцветная

Плотность  (20º) ………1.29 г/мл ………………………………1.27 г/мл

pH ( 10 % ) ……………..0 ………………………………………..14

## ДОЗИРОВКА

CTX-15 MINUS

# Для уменьшения уровня рН на 0,2 единицы применять дозировку из расчета 1,2 л  CTX-MINUS на 100 м³ воды.

# CTX- 25 PLUS

# Для увеличения рН на 0,2 единицы применять дозировку из расчета 3,5 л CTX-PLUS на 100 м³ воды.

Уровень pH должен соответствовать показателю 7,2 – 7,6. Уровень рН определяется с  помощью тестеров.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

CTX-PLUS и CTX-MINUS специально разработаны для применения в автоматических станциях дозации.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 25 л.