CTX-350

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ

Медленно растворимое стабилизированное органическое соединение для дезинфекции воды.

# СВОЙСТВА

состояние …………………………………………………таблетки по 20 г

цвет ………………………………………………………. белый

содержание хлора ……….….…………………………. 90 %

pH (1%) …………….. …….…………..…………………..2 - 3

растворимость ……………………………………………1,2 г/100мл

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 15 г CTX-200/GR или 1 таблетку CTX-250 на 1 м³ воды. По истечении двух часов урегулируйте уровень pH в пределах 7,2 – 7,6, используя CTX-10 или CTX-20.

- Постоянная обработка: после урегулирования уровня рН, раз в неделю добавляйте в скиммеры 1 таблетку CTX-350 на 2 м³ воды.

Указанную дозу считать основной, но ее можно изменить в зависимости от климатических условий и характеристик бассейна.

Начальную (шоковую) обработку проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

добавьте необходимое количество CTX-350 в скиммеры. Включите фильтровальное оборудование. Реагент растворится во время фильтрации.

Обязательное условие – необходимо, чтобы вода прошла через фильтры.

Концентрация свободного хлора должна быть в пределах 0,5 - 2 мг/л. Дважды в день измеряйте содержание хлора с помощью тестера рН или хлорного тестера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следите за тем, чтобы вода беспрепятственно и равномерно проходила через фильтровальное оборудование.

- Рекомендуем повторно класть таблетки CTX-350 тогда, когда таблетки первой дозировки растворились на 90%.

- Следите за тем, чтобы в скиммерах не было мусора, препятствующего полному растворению таблеток.

- Не применяйте CTX-350 в бассейнах с пленочным покрытием, оно может потускнеть

# УПАКОВКА

по 1 – 3 – 5 – 12 – 12 - 25 и 50 кг в упаковке.