СТХ-43

ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ

Реагент с коагулятивными свойствами. Уничтожает органические вещества. Очищает воду.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………………………. твердое вещество

Цвет ………………………………………………….………кремовый

Растворимость в скиммере при 28 º C. ………………..2 полных цикла фильтрации

pH (1%) …………..………………………………………….3,6

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

CTX-43 в картриджах способствует преобразованию мелких частиц в более крупные, которые поддаются фильтрации.

# ДОЗИРОВКА

Бассейн объемом от 10 до 50 м³: 1 таблетка CTX-43 каждые 10 дней.

Бассейн объемом от 50 до 100 м³: 2 таблетки CTX-43 каждые 10 дней.

Бассейн объемом от 100 до 150 м³: 3 таблетки CTX-43 каждые 10 дней.

Эта доза считается основной. Она может быть больше или меньше в зависимости от мутности воды.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавьте необходимое количество CTX-43 в скиммеры.

# УПАКОВКА

10 шт. в упаковке весом 1 кг.