ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и обслуживанию фильтра («Санди – 5»)

4-ходовой  обратный клапан

# Установка фильтра

## Выбор места установки

- Установка в помещении, например в бойлерной:

- фильтр должен быть установлен в доступном месте, т.к. фильтр насоса с вентилем обслуживается еженедельно;

- д.б. достаточно места для замены песка;

- по возможности д.б. предусмотрен в полу слив воды

- Установка в шахте:

- необходимо обеспечить хорошую удаляемость воды (например, насыпной слой);

- шахта должна иметь размеры, обеспечивающие беспрепятственное обслуживание фильтра;

- д.б. обеспечен доступ воздуха к насосу.

## Установка

- Стационарная :

- Всасывающие и подающие трубопроводы д.б. разделены запорным вентилем, т.к. иначе невозможно будет обеспечить очистку предварительного фильтра насоса и ремонтные работы (при установке фильтра ниже уровня воды в бассейне вода будет стекать вниз).

- Трубопроводы выполняются из твердого ПВХ, диаметр труб (зависит от удаления фильтра и бассейна) в нормальных условиях составляет 50мм.

- Свободная :

- Фильтр монтируется около бассейна, установленного на поверхности

- Всасывающий и подающий контуры выполняются из шлангов и выводятся в скиммер.

## Электрическое подключение

Электромонтаж должен осуществляться только специалистом, с соблюдением всех стандартов. Электрическая проводка должна быть защищена дифференциальным реле обратного тока (тока утечки) на 30мА и эксплуатироваться только при его включении.

Предупреждение: пользоваться бассейном можно только, если все устройства смонтированы в соответствии с требованиями стандартов.

# Описание фильтра

Фильтр представляет собой высококачественное изделие фирмы Unipool.  Мы рекомендуем Вам внимательно прочитать эту инструкцию, чтобы в полной мере использовать все возможности этого изделия. Фильтр служит для механической очистки воды в бассейне, но она достигается в полной мере то только тогда, когда проводится химическая обработка воды. Поэтому внимательно ознакомьтесь с разделом 8.

## 4-ходовой вентиль

Каждая функция четко обозначена на передней стороне вентиля, что исключает ошибочное включение.

- Фильтрация  (Filtration / Filtern). Вода, проходящая через фильтр, сливается в бассейн. Этот режим используется для  фильтрации, нагревания и работы с пылесосом.

- Закрыто (Close / Geschlossen). Все закрыто. Этот режим используется в промежутках между работой фильтра.

- Обратная промывка (Back Wash / Rueckspüelen или Spüelen). Вода из бассейна течет через фильтр, промывая его сливается в канализацию. Этот режим используется для промывки фильтра.

- Продувка (Rinse или Waste / Nachspüelen). Вода из бассейна проходит через фильтр, уплотняя песок, и сливается в канализацию. Этот режим используется для очистки фильтра совместно с режимом «обратная промывка» (см. далее).

ВНИМАНИЕ !   ПЕРЕД КАЖДЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМА ОТКЛЮЧАТЬ НАСОС ФИЛЬТРА.

## Циркуляционный насос

Этот насос продавливает воду из бассейна через фильтр. Давление показывается на манометре (0,4-1,5 бар)

- Предварительный фильтр. Этот фильтр грубой очистки установлен со стороны всасывания воды и защищает насос от волос, листвы, камешков и т.п.

- Сальник вала.  Вал мотора имеет сальник, установленный между корпусом насоса п электромотором.  Этот сальник подвергается износу.

## Корпус фильтра

Корпус сделан из высокопрочного материала, заполняется специальным кварцевым песком (0,4-0,8мм), который при фильтрации воды задерживает механические примеси при давлении 0,4-0,8 бар. При повышении давления до 0,6 бар фильтр подлежит обратной промывке (см. п.5)

# Подготовка к работе .

## Заполнение фильтра песком

- Удалить стягивающий обруч и ослабить винты на корпусе фильтра.

- Поднять вентиль.

- Перед заполнением надо убедиться, что сопла фильтра (б шт.) прочно ввернуты в среднюю часть крестовины и вся конструкция не повреждена.

- Наполнить корпус фильтра на 1/3 водой.

- Надеть центрирующий шаблон.

- Заполнить корпус песком с величиной зерна 0,4-0.8мм (зернистость песка должна быть соблюдена, т.к. более мелкое зерно будет поступать в бассейн, а более крупное ухудшает качество фильтрации; количество песка диаметром 0,4-0, 8мм  для фильтра составляет 30 кг).

- Удалить центрирующий шаблон и аккуратно хранить.

- Поставить вентиль, хорошо очистив контактные поверхности.

- Закрутить винты и поставить обруч

## Заполнение водой

После того, как бассейн заполнится водой до середины скиммера, надо заполнить водой и насос фильтра.

- Фильтр расположен ниже уровня воды в бассейне. Открыть краны на всасывающей и нагнетательной ветках трубопровода:

- Бассейн с врезным скиммером – при открытии запорного вентиля вода сама поступит в насос.

- Бассейн с подвесным скииммером  –  всасывающий шланг сначала полностью заполнить водой и потом             подсоединить к скиммеру.

- Фильтр расположен выше уровня воды в бассейне. В этом случае удалить крышку на циркуляционном насосе, заполнить водой насос и опять закрутить крышку не повредив уплотнительное кольцо. Недопустим подсос воздуха – насос будет плохо работать.

ВНИМАНИЕ !   не ДОПУСКАТЬ РАБОТУ НАСОСА БЕЗ ВОДЫ, т.к. это вызовет выход из строя уплотняющих сальников.

## Промывка песка

- Поставить ручку вентиля в положение Обратная промывка (Back Wash / Rueckspüelen или Spüelen) и включить электропитание. При очень длинном всасывающем трубопроводе может пройти 10 мин, пока вода начнет подаваться. После подачи воды надо ее 3 мин. сливать в канализацию, чтобы грязь через наливное сопло не поступила в бассейн. Поступление воды можно наблюдать через смотровое стекло в вентиле.

- После этого вентиль на 30 сек. поставить в положение Продувка (Rinse / Nachspüelen). (см. также п.5)

- После первого включения насоса надо прочистить фильтр грубой очистки, где может собраться строительный мусор и посторонние предметы. Без этого фильтра работа, насоса недопустима.

# Фильтрация .

- Ручку вентиля поставить в положение Фильтрация  (Filtration / Filtern).

- Включить электропитание и начать фильтрацию.

- Длительность фильтрования зависит от объема бассейна, погоды, нагрузки бассейна, химической обработки. Например, рекомендуется в течение суток весь объем бассейна профильтровать 2 раза. Если объем бассейна 25 м3, то профильтровать надо 50 м3. Производительность насоса 10 м3/час – т.о. фильтр должен работать 10 часов в сутки (можно с перерывами).

# Обратная промывка.

- Чтобы определить, когда фильтр должен пройти очистку надо снять показания манометра. Если давление при фильтрации достигает 0,6 бар - фильтр загрязнен и подлежит промывке. Рекомендуется еженедельно промывать фильтр, даже если давление не достигает 0,6 бар. Это не дает слеживаться песку и улучшает его фильтрационные свойства.

- Вентиль поставить в положение Обратная промывка (Back Wash / Rueckspüelen или Spüelen)

- Включить электропитание. Через смотровое окошко наблюдать за потокам воды. Когда пойдет чистая вода, а это примерно через 3 мин., процесс окончен.

- Вентиль поставить на 30 сек. в положение Продувка (Rinse / Nachspüelen). Вентиль, применяемый на этом фильтре, позволяет частички остаточной грязи после обратной промывки направлять не в бассейн, а в канализацию.

- При отсутствии автомата долива долить воду в бассейн до необходимого уровня.

- Вентиль поставить в положение Фильтрация  (Filtration / Filtern).

ВНИМАНИЕ !   ПЕРЕД КАЖДЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМА ОТКЛЮЧАТЬ НАСОС ФИЛЬТРА.

# Опорожнение бассейна.

Осуществляется с целью ремонта, замены воды, консервации, дезинфекции и проч. через донный слив (при его отсутствии – через пылесос).

Порядок работы:

- выключить насос

- подсоединить шланг выброса воды к канализационному стоку или подготовить его к сливу на грунт

- Опорожнение при использовании донного слива

- закрыть кран скиммера

- открыть кран ДС

- Опорожнение при использовании донного пылесоса

- отсоединить всасывающий шланг от штуцера насоса

- снять тарельчатый переходник с ДП

- шланг ДП подсоединить штуцеру насоса

- опустить щетку пылесоса на дно бассейна

Дальнейший порядок работы (общий для ДС и ДП)

- установить 4- ходовой кран в положение Продувка (Rinse / Nachspüelen)

- выключить подводное освещение

- выключить водометную установку

- включить насос и откачать воду

- выключить насос сразу же после «заглатывания» порции воздуха

- отключить общий выключатель системы водоподготовки

- собрать вручную, с помощью тряпки, остатки воды и провести профилактические работы

# Обслуживание.

## Обслуживание корпуса  фильтра

- Перед обслуживанием корпуса надо закрыть вентиль на подводящих трубопроводах, если фильтр расположен ниже уровня воды в бассейне.

- Ежегодно необходимо проверять уровень и состояние кварцевого песка. Песок должен свободно просыпаться сквозь пальцы руки. В случае, если образовались комки, песок необходимо заменить (см. п.3)

## Обслуживание циркуляционного насоса

Отключить насос, вентиль поставить в закрытое положение. Соблюдать требование п.3.2

- Фильтр грубой очистки. Регулярно проверять и очищать этот фильтр! Прочистить сетчатый фильтр грубой очистки и вставить назад. Не допускать работу насоса без этого фильтра.

- Подшипники. Уход за обоими подшипниками электромотора не нужен, т.к. они самосмазывающиеся.

- Сальник вала. Вал уплотняется сальником, который изнашивается с течением времени. Замена производится специалистом.

- Уплотнители. Уплотнительные кольца при нормальной эксплуатации мало подвержены износу. В случае протечек они подлежат замене.

- Электромотор. Обслуживания не требует.

- Обслуживание вентиля. Обслуживания не требует. В случае протечек, поменять уплотнители.

## Общее обслуживание.

- Соблюдать все правила ухода за бассейном, установленные изготовителем (см. также п.9). В зависимости от загрязнения каждые 8-14 дней необходимо очищать дно бассейна. После этого нужна обязательная промывка фильтра.

- При каждой промывке и чистке дна должен очищаться  и предварительный фильтр. Степень его загрязнения можно легко контролировать через прозрачную крышку.

- Регулярно и почаще очищать сетчатый фильтр в скиммере.

- Поддерживать уровень воды в бассейне такой, чтобы он был до середины скиммера.

## Консервация.

Подготовить бассейн к зиме в соответствии с требованиями изготовителя. Фильтр не морозоустойчив. После купального сезона его надо демонтировать и хранить при температуре не ниже 0°С или, если это невозможно, полностью выгрузить песок и осушить:

- Полностью выпустить воду из фильтра..

- Все трубопроводы (подводящие и отводящие) освободить от воды.

- Отключить электропитание и вытащить все штекеры.

# Неисправности и их устранение

## Насос  не засасывает воду совсем или это длится очень долго:

- Проверьте, заполнен ли всасывающий трубопровод водой до места подсоединения.

- Проверьте всасывающий трубопровод на герметичность, чтобы в насос не поступал воздух.

- Проверьте уровень воды в бассейне, который должен быть не ниже середины скиммера. В противном случае в насос поступает воздух

- Проверьте клапан в скиммере, т.к. если он завис, то насос плохо засасывает или столб воды разрывается.

- Проверьте и очистите сетку в скиммере, чтобы грязь не попала в насос.

- Проконтролируйте, как закрыта крышка в насосе и положение уплотнителя.

- Если всасывающий трубопровод лежит под уровнем воды в бассейне, то в трубопровод необходимо встроить свободный (неподпружиненный) обратный клапан.

- Проверьте открыты ли вентили в нагнетающей и всасывающей ветках трубопровода.

## Автоматический выключатель все время срабатывает:

- Трехфазный мотор: проверить правильно ли всасывает величина тока на выключателе.

- При срабатывании автоматического выключателя попытку включения можно повторить только 1 раз. Если снова мотор выключится, то вызвать специалиста.

- Перед включением мотора проверить с помощью отвертки легкость вращения вентилятора мотора.

- Если вентилятор вращается туго, то надо снять корпус насоса и очистить от грязи ротор насоса и сам корпус.

- Слишком высокий потребляемый ток при маленьком давлении воды. Поручить специалисту проверить электрическое подключение, проверить вентиль на нагнетательном трубопроводе

## Циркуляционный насос не развивает  мощность.

- Фильтр загрязнен - провести обратную промывку.

- Не до конца открыты вентили.

- Сетчатый фильтр в скиммере загрязнен – очистить.

- Неправильно подключен мотор (при 3-х фазном питании) - ротор вращается в обратную сторону. Вызвать специалиста и переключить.

- Слишком длинные трубопроводы и высота всасывания велика.

- Всасывающий трубопровод  негерметичен и подсасывается воздух.

## Слишком громкая работа насоса.

- См. п. 8.3.

- Посторонние предметы попали в насос. Разобрать корпус, очистить ротор и камеру.

- Шум в подшипниках - заменить целиком мотор.

- Насос стоит на полу без мягкой прокладки Подложить прокладки из резины, пробки и т.п.

## Насос не запускается.

- Проверить наличие и величину напряжения в сети.

- Проверить предохранители.

- При трехфазном питании проверить конденсатор.

- Проверить обмотки мотора..

- Проверить вращение мотора .

- Проверить в каком положении автоматический выключатель. Если отключен, см. п. 8.2.

## Просачивается вода между корпусом насоса и мотора.

- При первом включении вода в виде капель может появиться, но через несколько часов работы пропадает (приработка сальника)

- Если вода подтекает постоянно, то необходимо заменить сальник.

## Песок из фильтра попадает в бассейн.

- Зернистость слишком мала. Засыпать песок зернистостью 0,4-0,8 мм

- Повреждена звездочка внутри фильтра.

## Начальное давление на моторе высокое или после обратной промывки фильтра не снизилось.

- Манометр неисправен. Заменить.

- Песок в фильтре слежался и затвердел. Заменить.

- Всасывающий или нагнетательный трубопровод имеет слишком малое сечение.

  - Вода мутная.

- Недостаточное хлорирование приводит к быстрому загрязнению фильтра. Обеспечить необходимое содержание хлора и величину рН.

- Неправильный расчет. Фильтр слишком мал для этого бассейна.

- Недостаточное время фильтрации.

- Добавить в воду коагулянт.

- Недостаточная обратная промывка фильтра

  - Бассейн теряет воду через фильтр.

- Уплотнители у обратного вентиля дефектны. Заменить.

- Трубопроводы негерметичны. Проверить.

# Общая информация о водоподготовке.

Одной механической очистки воды от взвешенных частиц с помощью фильтра недостаточно. Необходима еще химическая обработка воды, прежде всего, чтобы подавить рост микроорганизмов и водорослей.

  - Величина рН.

Вода в бассейне должна иметь величину рН между 7,2 - 7,6, т. к. при этом:

а) нет раздражающего влияния на кожу и слизистые человека,

б) материалы бассейна в наименьшей степени подвергаются нежелательному влиянию воды,

в) дезинфекционные средства действуют наиболее эффективно.

Величина рН показывает степень кислотной пли щелочной реакции воды:

- При величине рН =7,8 надо увеличить кислотность, добавляя легко растворимый кислый гранулят. Большие величины рН, как правило, соответствуют жесткой известковой воде. Такая вода требует постоянной добавки гранулята.

- Маленькая величина рН (менее 7.0)соответствует мягкой воде.  Здесь необходимо добавлять щелочесодержащие продукты, примерно 50-100 г/м3 воды

  - Борьба с водорослями.

Водоросли существуют и быстро растут в любом открытом водоеме. Поэтому борьба с водорослями обязательна. Это достигается с помощью специальных жидких химикалий

  - Загрязнения.

В любом бассейне органические вещества, такие, как частички кожи, жира, частички растений, со временем, соединяясь с частичками извести, образуют взвеси и являются питательной средой для микроорганизмов. Органические загрязнения лучше всего устраняются хлором. Источники хлора имеются на рынке. Наиболее распространены сейчас хлорные таблетки.

  - Длительное хлорирование.

В общественных бассейнах (отели, парки, школы и т.п. ) должно быть постоянное хлорирование. Для этого служат труднорастворимые большие таблетки или специальные дозирующие приборы.

  - Помутнение.

Это загрязнения не могут задерживаться фильтром . Добавление коагулянтов в воду приводит к образованию хлопьев, которые задерживаются фильтром.. Современные коагулянты не влияют на величины рН.

  - Причины плохого состояния воды.

Если при нормальной работе фильтра вода все равно мутная, то может быть следующее:

- величина рН не соответствует стандарту. При этом хлор не может воздействовать эффективно на воду.

- недостаточная дезинфекция воды (нерегулярность, малые дозы) приводит к размножению микроорганизмов и загрязнению.

- производительность фильтра недостаточна,

- долго не промывался фильтр,

- слишком короткие циклы работы фильтра,

- слишком малый диаметр трубопроводов.