САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИЯХ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Насос SE, не имеют теплового предохранителя, поэтому они должны быть защищены тепловым реле и дифференцией(УЗО).

С тепловым реле Вы будете способны регулировать максимальное потребление двигателя, с другой стороны дифференция в 0.030А, защищает  от любой электрической утечки.

Если правила не соблюдаются, изготовитель двигателя не несет ответственность, и гарантия рассматриваться не  будет.

УСТАНОВКА

Местоположение насоса

Насос SE имеет пред-фильтр и требует установки в горизонтальном положении(позиции).

Хотя это и самовсасывающий насос, мы рекомендуем его установку ниже водного уровня.

В случае его установки выше водного уровня, различие в высоте не должно быть больше чем 2 метра, и труба всасывания должна быть самая короткая.

Удостоверитесь, что комната, где установлен  насос всегда находиться в сухом состоянии.

Установка Трубы

Установка всасывающих и отводных труб  должна быть сделана таким образом, чтобы избежать любое механическое напряжение на насосе.

Труба всасывания  должна иметь тот же самый диаметр, что и  отверстие всасывания насоса.

Подключения к электросети

Защита системы должна быть основана на дифференциальном выключателе.

Рисунки рис. 2 показывают правильное подключение к электросети.

Рис. 2

трехфазное подключение                 однофазное подключение

НАЧАЛО РАБОТЫ

Средство управления

Удостоверьтесь, что напряжение и частота соответствуют тем, что указаны на пластине характеристик насоса.

Удалите крышку пред-фильтра и заполните насос водой через пред-фильтр, пока уровень не достигает вершины трубы всасывания.

Если двигатель не работает, попробуйте найти причину с помощью таблицы,  которая описывает наиболее общие проблемы.

Проверьте, что направление вращения двигателя совпадает с описанным на крышке.

Пуск насоса

**

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСОС БЕЗ ВОДЫ.

Откройте все вентили, запустите двигатель и ждите начала работы насоса.

Отрегулируйте тепловое реле согласно характеристикам двигателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В период когда насос не эксплуатируется откройте его, почистите и смажьте уплотнительные кольца силиконовой смазкой во избежание их высыхания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
|  | Воздушная утечка через трубу всасывания. | Проверьте состояние трубы всасывания и соединений. |
| Насос не работает | Фильтр не заполняется водой | Почистите крышку фильтра и проверьте состояние уплотнения. |
|  | Вращение двигателя инвертировано. | Инвертируйте две фазы магистрали. |
| Насос имеет недостаточный поток. | Большое сопротивление на линии всасывания. | Уменьшите до минимума все элементы, которые дают большое сопротивление. |
|  | Неправильное напряжение. | Проверьте напряжение на пластине. |
|  | Загрязненный пред-фильтр. | Чистите пред-фильтр. |

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

| KW | H.P. | A | В | С | D | E | F | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.37 | 0.5 | 216 | 278 | 2 " | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 542 |
| 0.55 | 0.75 | 216 | 278 | 2 " | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 542 |
| 0.75 | 1 | 216 | 278 | 2 " | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 542 |
| 1.10 | 1.5 | 216 | 278 | 2 " | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 565 |
| 1.15 | 2 | 216 | 278 | 2 " | 217 | 265.5 | 115 | 298 | 585 |
| 2.2 | 3 | 216 | 278 | 2 " * | 217 | 265,5 | 115 | 298 | 610 |

* Всасывающая и напорная труба Д 75

ГРАФИК

О (mj/h)

10 15 24 25 30 35 40

|  | ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ | КОД |  | ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключительная кнопка | SE001 | 24 | Ротор с шахтой SE300 | SE024F |
| 2 | Покрытие Пред-фильтра | SE002 | 25 | Двигатель SE50 II | SE025A |
| 3 | Покрытие заведения Пред-фильтра | SE003 | 25 | Двигатель SE50 III | SE025B |
| 4 | Штепсель Защиты | SE004 | 25 | Двигатель SE75 II | SE025C |
| 5 | Пред-фильтр ручки Корзины | SE005 | 25 | Двигатель SE75 ПРИВЕТ | SE025D |
| 6 | Корзина Пред-фильтра | SE006 | 25 | Двигатель SE100 II | SE025E |
| 7 | Орган Насоса | SE007 | 25 | Двигатель SE1 00 III | SE025F |
| 8 | Защита штепселя | SE008 | 25 | Двигатель SE150 II | SE025G |
| 9 | Прут | SE009 | 25 | Двигатель SE150 III | SE025H |
| 10 | Штепсель Утечки | SE010 | 25 | Двигатель SE200 II | SE025I |
| 11 | Основа Насоса | SE011 | 25 | Двигатель SE200 III | SE025J |
| 12 | Заведение Распылителя | SE012 | 25 | Двигатель SE300 II | SE025K |
| 13 | Difuser | SE013 | 25 | Двигатель SE300 III | SE025L |
| 14 | Рабочее колесо SE50 | SE014A | 26 | Обратное моторное покрытие SE50-SE75-SE100 | SE026A |
| 14 | Рабочее колесо SE75 | SE014B | 26 | Обратное моторное покрытие SE150 | SE026B |
| 14 | Рабочее колесо SE100 | SE014C | 26 | Обратное моторное покрытие SE200-SE300 | SE026C |
| 14 | Рабочее колесо SE150 | SE014D | 27 | FanSE50-S75-SE100 | SE027A |
| 14 | Рабочее колесо SE200 | SE014E | 27 | Болельщик SE150 | SE027B |
| 14 | Рабочее колесо SE300 | SE014F | 27 | Болельщик SE200-SE300 | SE027C |
| 15 | Механическая печать | SE015 | 28 | Покрытие Болельщика SE50-SE75-SE1 00 | SE028A |
| 16 | Заведение крышки органа Насоса | SE016 | 28 | Покрытие Болельщика SE150 | SE028B |
| 17 | Крышка органа Насоса SE50-SE75-SE100 | SE017A | 28 | Покрытие Болельщика SE200-SE300 | SE028C |
| 17 | Крышка органа Насоса SE150 | SE017B | 29 | Винт покрытия Болельщика | SE029 |
| 17 | Крышка органа Насоса SE200-SE300 | SE017C | 30 | Весенний мойщик SE50-SE75-SE100 | SE030A |
| 18 | Орган Насоса, защищающий винт | SE018 | 30 | Весенний мойщик SE150 | SE030B |
| 19 | Водная печать | SE019 | 30 | Весенний мойщик SE200-SE300 | SE030C |
| 20 | Передний двигатель закрывает(охватывает) SE50-SE75-SE1 00 | SE020A | 31 | Назад отношение(поведение) SE50-SE75-SE100 | SE031A |
| 20 | Froni двигатель закрывают(охватывают) SE150 | SE020B | 31 | Назад отношение(поведение) SE150 | SE031B |
| 20 | Передний двигатель закрывает(охватывает) SE200-SE300 | SE020C | 31 | Назад отношение(поведение) SE200-SE300 | SE031C |
| 21 | Моторный винт покрытия | SE021 | 32 | Пластина терминала Единственной стадии | SE032A |
| 22 | Передний шарикоподшипник SE50-SE75-SE100 | SE022A | 32 | Предельная пластина С тремя стадиями | SE032B |
| 22 | Передний шарикоподшипник SE150 | SE022B | 33 | Предельная коробка SE50-SE75-SE100 | SE033A |
| 22 | Передний шарикоподшипник SE200-SE300 | SE022C | 33 | Предельная коробка SE150 | SE033B |
| 23 | Моторная булавка SE50-SE75-SE100 | SE023A | 33 | Предельная коробка SE200-SE300 | SE033C |
| 23 | Моторная булавка SE150 | SE023B | 34 | Предельный винт коробки | SE034 |
| 23 | Моторная булавка SE200-SE300 | SE023C | 35 | Конденсатор SE50 | SE035A |
| 24 | Ротор с шахтой SE50 | SE024A | 35 | Конденсатор SE75-SE100 | SE035B |
| 24 | Ротор с шахтой SE75 | SE024B | 35 | Конденсатор SE150 | SE035C |
| 24 | Ротор wiffi шахта SE1 00 | SE024C | 35 | Конденсатор SE200 | SE035D |
| 24 | Ротор с шахтой SE150 | SE024D | 35 | Конденсатор SE300 | SE035E |
| 24 | Ротор с шахтой SE200 | SE024E |  |  |  |