# Гидромассаж «combi-Wihrl»

# (FITSTAR)

Усталость, вялость, боль в мышцах стресс - забыть об этом раз и на всегда поможет Вам система гидромассажа от Fitstar.

Направленное действие форсунок и тысячи воздушных пузырьков превращают массаж в истинное наслаждение, а регулировка подачи воздуха создаст эффект большого фитнесс-бассейна с элементами джакузи. При этом по желанию клиента устанавливается то или иное количество форсунок.

Работу системы гидромассажа обеспечивают высокопроизводительные помпы из бронзы мощностью 1,5-5,5 кВт.

Преимущества нашего оборудования:

- использование абсолютно нержавеющей оловянно-цинковой бронзы,

- все видимые детали выполнены из V4A,

- управление всеми функциями непосредственно  из бассейна,

- широкие возможности монтажа на всех типах бассейнов,

- полная гарантия па монтажные комплекты из бронзы для бетона.

##### Примеры опалубки

Закладные детали рассчитаны на толщину бетонной стены 240 мм. Высота расположения напорной стороны (массажной форсунки) может быть любой, но как min 200 мм ниже уровня воды, а сторона всасывания - min 500 мм ниже уровня воды, при этом не должна совпадать по высоте с напорной стороной. Форсунка донного массажа устанавливается на любом удалении от стены. Необходимые отверстия для закладных деталей выполняются с помощью поставляемого в комплекте сверлильного кондуктора.

Внимание: прочтите указания на сверлильном кондукторе.

##### Инструкция по монтажу и обслуживанию гидромассажа

- Выбор места установки

- При выборе места установки насосного агрегата рекомендуется, чтобы расстояние между помпой и самим бассейном было максимально малым.

- Монтаж насосного агрегата должен производиться так, чтобы ось всасывающего трубопровода проходила по горизонтали.

- Изменение места установки агрегата во избежание больших гидравлических потерь во всасывающем гидропроводе не должно превышать 5 м. В противном случае необходимо увеличение диаметра трубопровода. При этом трубопровод должен закладываться горизонтально и без изгибов.

- Температура воздуха на месте установки не должна превышать 40(С.

- Так как данный насосный агрегат не является самовсасывающим, он должен быть установлен ниже уровня воды.

- Агрегат должен иметь свободный доступ в случае проведения необходимых работ и достаточную вентиляцию, также должен быть предусмотрен донный слив.

- Монтаж

- Серийный комплект оборудования поставляется со всеми необходимыми присоединительными элементами.

- Закладные детали рассчитаны на толщину стены 240 мм.

- Рассматриваются индивидуальные пожелания заказчика относительно установки форсунок.

- По завершению строительных работ устанавливаются всасывающая и массажные плиты.

- В насосной шахте с напорной стороны закладных деталей для притока воздуха осуществляется уплотнение шлангового ниппеля, а воздушный шланг закрепляется зажимом. Затем на воздушном шланге устанавливается обратный клапан. Для более легкого монтажа может использоваться переставная консоль.

- Подключение.

- Максимальное расстояние между пневмовыключателем и коммутатором - 20 м. За дополнительную плату расстояние может быть увеличено до 50м. При закладке трубки пневмовыключателя не допускать изгибов. Пневмоблок устанавливается в сухом помещении.

- Для помпы в пневмоблок установлена защита электродвигателя. Перед эксплуатацией требуется предварительная проверка ее работы. Необходима также настройка чувствительности пневмоблока (через поворот винта, см. инструкцию по монтажу пневмоблока).

Внимание: все закладные детали из бронзы подключаются защитному проводу. При монтаже оборудования строго следовать всем предписаниям и нормам техники безопасности, работы должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

- Ввод в эксплуатацию

- Ввод в эксплуатацию производится только при заполненном бассейне. Не допускать сухой работы насоса.

а) открыть задвижки, включить агрегат и проверить на герметичность.

б) шланговые соединения проверяются в рабочем режиме. Из-за разницы температур следует также проверять и шланговые зажимы.

- Зимняя консервация бассейна.

Слить воду из помпы, закрыть обе задвижки и открыть сливную резьбовую пробку.

- Устранение неполадок.

При недостаточной производительности помпы возможными причинами могут быть:

-неправильное направление вращения помпы,

-недостаточный уровень воды в бассейне,

-помпа пропускает воздух,

-не до конца открыты задвижки,

-недостаточное уплотнение всасывающей стороны,

-засорение помпы (листьями и т.п.).

В остальных случаях необходим вызов ремонтной службы.

Производитель оставляет за собой право изменения технических параметров без предварительного уведомления.