Форсунка

Важно: данная инструкция содержит важную информацию о необходимых мерах безопасности при монтаже и пуске бассейна. Обязательно прочитать перед началом монтажа и пуска, как монтажником, так и пользователем.

При проектировании бассейна должна быть обеспечена равномерная и достаточная циркуляция воды в бассейне. Наполняющая форсунка используется для подачи воды внутрь бассейна и возврата отфильтрованной воды.

Тип бассейна и производительность насоса являются параметрами, определяющими число наполняющих форсунок. Их расположение должно обеспечивать равномерные оборот и распределение воды до каждого уголка бассейна. Они должны располагаться или на узкой стороне бассейна по направлению господствующих ветров, т.е. напротив скиммера, или на длинной стороне бассейна.

В переливных бассейнах целесообразно располагать направляющие форсунки на дне или у дна на длинной стенке (рис. 3).

Важно: все модели направляющих форсунок имеют, по новой системе, шаровую часть. Шаровые части поставляются с диаметром 14-20-25 мм (маркировка наносится на корпус). При монтаже выбирается необходимый диаметр в зависимости от требуемой величины объема воды. Шаровая часть монтируется как показано на рис.4 (использовать ровную поверхность) с помощью резинового молотка.

##### Технические данные

| Наполняющая форсунка (в зависимости от пропускного потока воды) |
| --- |
| ( |  |
| 14 | 3000л/час |
| 20 | 5000л/час |
| 25 | 7000л/час |