Гейзер  «FITSTAR»

Вертикальная система массажа с равномерным распредсленисм воздуха обеспечивает максимальную релаксацию и снятие стресса.

Преимущества нашего оборудования:

- использование абсолютно нержавеющей оловянно-цинковой бронзы,

- управление всеми функциями непосредственно из бассейна,

- широкие возможности монтажа на всех типах бассейнов,

- полная гарантия на монтажные комплекты из бронзы для бетона.

Монтаж, примеры (готовый бассейн)

Длительное неиспользование водных аттракционов приводит к тому, что вода застаивается и уже не соответствует санитарным нормам. В данном случае рекомендуется принудительная прогонка системы трубопровода через регулирующий байпас. Другой способ заключается в принудительной циркуляции.

##### Шахта для компрессора

Размеры (мин.): длина = 80 см

ширина = 50см

Петля трубопровода размещается min 30 см выше уровня воды. При этом должна быть обеспечена обязательная вентиляция компрессора.

Внимание: пневмопроводка закладывается выше уровня воды.

###### Инструкция по монтажу и обслуживанию гейзера.

- Выбор места установки

- При выборе места установки компрессора рекомендуется, чтобы расстояние между компрессором и гидромассажной платой было максимально малым.

- Температура воздуха не должна превышать 40°С.

- Петля трубопровода размещается min 30 см выше уровня воды.

- Компрессор должен иметь свободный доступ в случае проведения необходимых работ и достаточную вентиляцию.

- Монтаж.

Серийный комплект данного оборудования поставляется со всеми необходимыми присоединительными элементами (кроме элементов трубопровода), Также могут быть учтены пожелания заказчика. Обратный клапан должен быть установлен в петле трубопровода.

- Подключение.

- Максимальное расстояние между пневмовыключателем и коммутатором – 20 см.

- При накладке трубки пневмовыключателя не допускать изгибов.

- Пневмоблок устанавливается в сухом помещении.

- Для компрессора в пневмоблок установлена защита электродвигателя. Перед эксплуатацией требуется предварительная проверка ее работы.

- Необходима также настройка чувствительности пневмоблока (через поворот винта, см. инструкцию по монтажу пневмоблока).

Внимание: все закладные детали из бронзы подключаются к защитному проводу. При монтаже оборудования строго следовать всем предписаниям и нормам техники безопасности, работы должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

- Ввод в эксплуатацию

- Ввод в эксплуатацию производится только при наполненном бассейне.

- Не допускать попадания воды в компрессор.

- Проверить узлы трубопровода на герметичность.

- Устранение неполадок.

При недостаточной производительности возможными причинами могут быть

- негерметичность узлов трубопровода,

- засоренность воздушного фильтра (листьями и т.п.).

В остальных случаях необходим вызов ремонтной службы.

6. Производитель оставляет за собой право изменения технических параметров без предварительного уведомления.