ПРИЕМНИК – МОДУЛЯТОР

| РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |
| --- | --- |

| РУССКИЙ |  |
| --- | --- |
| ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В настоящем сборнике инструкций представлена важная информация, касающаяся мер безопасности, которые должны соблюдаться при установке и вводе данного прибора в эксплуатацию. В связи с этим специалист по монтажу и пользователь должны прочесть настоящие инструкции перед началом установки и пуском прибора. Храните настоящее руководство для будущих консультаций. |

1.  Схема ЭЛЕКТРического пОДКЛЮЧЕНИЯ

Установите приемник-модулятор в месте, защищенном от коррозии, за пределами металлических корпусов и на расстоянии от металлических трубопроводов или электрических кабелей, которые могут заглушать высокочастотный радиосигнал от пульта дистанционного управления.

Приемник-модулятор подключается к сети переменного тока напряжением 230 В с помощью двух контактов, имеющих маркировку MAINS (СЕТЬ), и на вход первичной обмотки трансформатора (~230 В) с помощью контактов, обозначенных маркировкой TRF (см. прилагаемую схему).

Трансформатор должен иметь параметры, обеспечивающие достаточную потребляемую мощность подключенных к нему прожекторов. Приемник-модулятор может управлять максимум до 15 прожекторов.

| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОЖЕКТОРА STANDARD | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОЖЕКТОРОВ STANDARD И MINI |
| --- | --- |

2.  Назначение кнопок

OFF (ВЫКЛ):

- Для выключения прожектора

- При удержании этой кнопки в нажатом положении (при включенном или выключенном прожекторе) приемник входит в режим “Instruction” (Управление), который позволяет включить пульт дистанционного управления одним нажатием любой клавиши на панели управления (См. раздел «Пуск»).

ON / COLOUR (ВКЛ / ЦВЕТ):

- Если прожектор выключен или находится в режиме SEQUENCE (ЦВЕТОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ), при нажатии данной кнопки происходит включение прожектора в режиме SET COLOUR (ПОСТОЯННЫЙ ЦВЕТ) (активироваться будет тот цвет, который использовался последним).

- Если прожектор уже находится в режиме SET COLOUR, нажмите данную кнопку для изменения цвета в пределах списка из 12-ти различных опций.

ON / SEQUENCE (ВКЛ / ЦВЕТОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ):

- Если прожектор выключен или находится в режиме SET COLOUR, при нажатии данной кнопки происходит включение прожектора в режиме  SEQUENCE  (активироваться будет та программа, которая использовалась последней) (изменение программы или цветов в последовательности должно производиться с пульта дистанционного управления).

ON / TIMER (ВКЛ / ТАЙМЕР):

- Если прожектор выключен, при нажатии данной кнопки он включается в режиме, который использовался последним, при этом активируется функция TIMER (ТАЙМЕР), которая производит автоматическое выключение прожектора по истечении предварительно установленного времени на пульте дистанционного управления (изменение продолжительности работы по времени должно производиться с пульта дистанционного управления).

- Если прожектор находится в режиме SET COLOUR или SEQUENCE, при нажатии данной кнопки активируется функция TIMER.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используются кнопки приемника-модулятора, пульт дистанционного управления должен находиться в выключенном положении.

Светодиодный индикатор: наблюдая за красным светодиодом на приемнике-модуляторе, можно определять рабочее состояние прожектора:

- Светодиод не горит: 	Питание отключено.

- Светодиод вспыхивает каждые 2 секунды:	Прожектор находится с выключенными светодиодами.

- Светодиод горит постоянно:	Прожектор находится в режиме SET COLOUR

(ПОСТОЯННЫЙ ЦВЕТ) или SEQUENCE (ЦВЕТОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)

- Светодиод мигает редкими вспышками:	Включена функция TIMER (ТАЙМЕР)

- Светодиод мигает частыми вспышками:	Включена функция INSTRUCTION (УПРАВЛЕНИЕ)

- Светодиод мигает в течение 2 секунд:	Получение сигнала от пульта дистанционного управления

3.  СВЯЗЬ ПРИЕМНИКА-МОДУЛЯТОРА С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Включение пульта дистанционного управления

- Удерживайте клавишу OFF приемника-модулятора в нажатом положении, пока зеленый светодиод не начнет мигать частыми вспышками, сигнализируя о включении режима управления.

- Включите Пульт дистанционного управления и нажмите любую кнопку. При наличии нескольких пультов дистанционного управления повторите эту операцию столько раз, сколько потребуется для того, чтобы приемник-модулятор распознал все пульты. Максимальное количество пультов дистанционного управления не должно превышать восьми.

- Выключение пульта дистанционного управления

- Удерживайте клавишу OFF приемника-модулятора в нажатом положении, пока зеленый светодиод не начнет мигать частыми вспышками, сигнализируя о включении режима управления.

- Нажмите клавишу OFF.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |

###### Сделано в ЕС

###### Sacopa, S.A.U.

###### Pol. Ind. Pla de Poliger, s/n

###### 17854 Sant Jaume de Llierca (Испания)

ASTRALPOOL

Avda. Francesc Macià, 38, planta 16

08208 Sabadell (Barcelona) Испания

27818E201-04 Info@astralpool.com

Мы сохраняем право на полное или частичное изменение отдельных статей или всего содержания настоящего документа без предупреждения.

# Text boxes

~12 В

~230 В

ТРАНСФОР-
МАТОР

ТРАНСФОР-
МАТОР

~12 В

~230 В

## Синхронизирующий кабель

Блок питания светодиодных прожекторов MINI

~230 В

~230 В