##### ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

##### РОБОТА  «DOLPHIN DYNAMIC 2002 / 3002»   ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

| УСТАНОВКА | Тележка САDDY и блок питания [#1] должны располагаться таким образом, чтобы для робота DOLPHIN были достижимы все стенки плавательного бассейна, при этом блок должен находиться на расстоянии не менее 3 м от края плавательного бассейна. [рис.а]. Осторожно: При работе источник питания должен размещаться в тени. Завод снабжает его кабелем на сетевое напряжение 100 В, 115 В или 230 В; величина напряжения должна быть проверена перед подключением. Убедитесь в том, что основной эл. кабель и все удлинители защищены устройством защитного отключения (УЗО). Применять только оригинальный блок питания DOLPHIN. Робот для очистки бассейнов DOLPHIN и блок питания рассчитаны на безопасное, не требующее ухода использование вне помещений. |
| --- | --- |
| УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ РОБОТА DOLPHIN CADDY И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ [опция] | Робот DOLPHIN САDDY за исключением колесной пары и ручки полностью собирается на заводе. При сборке руководствуйтесь, пожалуйста, приведенными ниже указаниями и ссылкой на схему. Колесную пару [с-1] плотно вставить в канавку на нижней стороне основания, убедившись при этом, что она центрируется с обеих сторон пластмассовыми промежуточными шайбами [с-2]. Две прямые трубки [с-З] вставить в отверстия подставки (с-4) так, чтобы их защелки зафиксировались в ответных отверстиях подставки. Оба уголка с крючками [с-5] вставить в верхние концы трубок так, чтобы их защелки зафиксировались в ответных отверстиях трубок. Верхнюю часть ручки (с-6) вставить так, чтобы ее защелки зафиксировались в ответных отверстиях [с-7] уголков. Тележка САDDY рассчитана на то, что ее будут тянуть при преодолении препятствий (а не толкать). Прежде, чем сдвинуть тележку САDDY, ее следует слегка опрокинуть назад, чтобы оба колеса коснулись пола. Осторожно: Неправильное использование может вызвать неисправность или поломку тележки САDDY. |
| РУКОЯТКА | Робот DOLPHIN снабжен регулируемой рукояткой [#3], входящей в шлицы по обеим сторонам корпуса робота. Для достижения наилучших результатов очистки рукоятка должна быть защелкнута в диагональном положении над корпусом робота DOLPHIN. Во избежание перекручивания кабеля меняйте положение рукоятки после каждого использования [рис. с]. |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Подключить кабель [#2] к блоку питания. Опустить робот DOLPHIN в плавательный бассейн [рис. Ь]. Робот DOLPHIN следует покачивать из стороны в сторону, чтобы удалить из него весь воздух, пока робот медленно опускается на дно плавательного бассейна. Подключить блок питания к защищенной и заземленной розетке и включить питание. Осторожно: Не включайте робот DOLPHIN в работу вне воды Эго может привести к серьезным нарушениям герметичности двигателя, что аннулирует гарантию. Когда робот DOLPHIN выходит из воды на пологом спуске в бассейн, его следует развернуть, чтобы он снова вошел в воду. Оптимальная температура воды для робота DOLPHIN составляет 18 °С - 32 °С |

| РЕЖИМ ОЧИСТКИ | Роботы моделей DOLPHIN DINAMIC 2002 и 3002 имеют два режима работы - АВТОМАТИЧЕСКИЙ или с ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. Робот DOLPHIN работает в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, если только режим ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ не включен с БЛОКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ [R.C.U.] |
| --- | --- |
| РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | В режиме ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Вы можете маневрировать роботом DOLPHIN, уделяя особое внимание определенным участкам бассейна. Поворачивайте джойстик в том направлении, в котором Вы желаете выполнить очистку. Примечание: Если Вы не прикасаетесь к джойстику в течение 2 минут R.C.U. отключается и робот DOLPHIN возвращается в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим. |
| РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ | В режиме АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ робот DOLPHIN рассчитывает свой собственный маршрут очистки. Для того, чтобы согласовать программу работы робота DOLPHIN с особенностями Вашего бассейна, Вам следует выполнить настройку параметров. Будучи однажды установлены, параметры сохраняются в памяти робота DOLPHIN до тех пор, пока не будут изменены. |
| БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ [R.C.U.] | Блок R.C.U. защищен только от брызг. Этот R.C.U. оснащен цифровым экраном, кнопками мягкого касания и джойстиком для ручного управления. |
|  |  | Эти кнопки используются для переключения между меню и опциями Эта кнопка используется для включения R.C.U.и для выбора ннеобходимого меню. Эта кнопка используется для выхода из меню. Эта же кнопка используется для отключения R.C.U. Нажмите ЕХIТ несколько раз, пока R.C.U. не отключится |
| ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ | Включите источник питания на тележке САDDY |
|  |  | Включите R.C.U. |
|  | Примечание: Если R.C.U. не работает, робот DOLPHIN переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ в соответствии с последней установкой параметров. |

| АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ | Робот DOLPHIN автоматически отключается по завершении рабочего цикла. Примечание: При необходимости повторного запуска робота DOLPHIN отключите питание и подождите не менее 30 секунд перед повторным запуском Предупреждение: колебания напряжения могут вызвать повторный запуск робота DOLPHIN. Извлекать робот DOLPHIN из воды следует осторожно, подтягивая его за кабель. Когда DOLPHIN достигнет поверхности воды, вынимать его следует за ручку, НЕ за кабель. После осторожного распрямления и сматывания кабеля повесьте его на крючки тележки. Вынув робот DOLPHIN из воды уложите его боком или вертикально на тележку САDDY для хранения в сухом, затененном помещении при температуре от 5 °С до 45 °С [рис. h] |
| --- | --- |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | Очищайте фильтровальный мешок после каждого использования. Переверните робот DOLPHIN. Освободите защелки [# 5] нижней крышки [рис. d] и снимите нижнюю крышку в сборе [# 6+ # 4] [рис. е]. Снимите фильтровальный мешок с нижней крышки и выверните его. Тщательно промойте его из садового шланга [рис. f]. Мешок можно стирать в стиральной машине по обычной программе для синтетических материалов. Промойте детали нижней крышки. Установите фильтровальный мешок обратно, ворсистой стороной внутрь. Этикетка должна быть расположена снаружи и в середине продольной стороны нижней крышки. Поставьте на место зажимы фильтровального мешка [# 8] [рис. g]. Установите обратно нижнюю часть крышки в сборе и проверьте правильность ее установки. Примечание: Нижняя часть крышки устанавливается на аппарат свободно. Если при ее установке у Вас возникают трудности, возможно фильтровальный мешок был поставлен неправильно. |
| УДАЛЕНИЕ МУСОРА С ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Крыльчатка может быть очищена после вывинчивания и снятия патрубка крыльчатки [рис. i). Удалите мусор или волосы, набившиеся в крыльчатку [# 7]. Удалите мусор, скопившийся между гусеницами [# 10) и колесами [# 11]. |
| ЗАМЕНА БАТАРЕЙ | Откройте крышку отсека батарей. Используйте две нитки для выемки использованных батарей из Р.С.U. Поместите 2 батареи 1,5 В ААА в Р.С.U., как показано на рисунке внутри отсека батарей. Закройте крышку отсека батарей. После перестановки или замены батарей Вам следует заново ввести параметры. |
| ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ | Очищайте фильтровальный мешок сразу после извлечения робота DOLPHIN из бассейна (высушенный в грязном виде мешок становится непригодным к употреблению) По желанию можно приобрести фильтровальный мешок для сбора грубого мусора. Заменяйте износившиеся щетки [# 12], чтобы обеспечивать максимальный эффект очистки Если Ваш робот DOLPHIN испытывает затруднения в подъеме по стенке плавательного бассейна после двух полных рабочих циклов, может потребоваться замена двух поплавков рукоятки [# 13]. По желанию Вы можете приобрести у Вашего продавца ЧУДО-ЩЕТКИ для очень мягкого контакта со стенкой бассейна. |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | __________________________________________________________________ Скорость движения по дну 900 м/ч Производительность по очистке 350 м2/ч Производительность по всасыванию 18 000 л/ч Вес (без кабеля) 10,7 кг __________________________________________________________________ Источник питания Первичное напряжение 100 В( или 115 В( или 230 В( Вторичное напряжение 24/27 В( номинальное Номинальная мощность 140 Вт __________________________________________________________________ Эти характеристики могут изменяться в зависимости от плавательного бассейна и различий в конфигурации электрических схем. Хотя робот DOLPHIN испытывался в самых разнообразных плавательных бассейнах, фирма МАYTRONICS не может принять на себя ответственность за случаи, когда DOLPHIN окажется неподходящим для какого-либо конкретного бассейна. Примечание: Герметичный двигатель и блок питания DOLPHIN не содержат узлов, требующих обслуживания со стороны пользователя. Вскрытие этих блоков автоматически приводит к снятию гарантии. |

ЛЕГЕНДА К СХЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНЮ

# Text boxes

33

1

[options]

Italiano

Espanol

Deutch

Francais

English

11

12

10

33

[options]

Round   Ellipse

Mexagon  Octagon

90( Corners

31

92

30

enter

POOL LENGTH

06m   20f

enter

exit

PARAMETERS

POOL LENGTH

29

28

33

[options]

30m 100ft

25m 83ft

20m 66ft

15m 50ft

12m 40ft

10m 33ft

08m 26ft

06m 20ft

33

[options]

= = = = = = =

SCREEN CONTRAST

= = = = = = = =

enter

exit

MAYTRONICS 2002

SCREEN CONTRAST

82

72

24

27

26

21

25

enter

POOL LENGTH

06m   20f

enter

exit

PARAMETERS

POOL LENGTH

SCREEN CONTRAST

= = = = = = = =

enter

exit

MAYTRONICS 2002

SCREEN CONTRAST

NO

YES

33

[options]

22

23

enter

CLIMBING

YES

enter

exit

PARAMETERS

CLIMBING

20

33

[options]

14 hours

11 hours

10 hours

08 hours

08 hours

06 hours

04 hours

02 hours

MODEL

3002

CYCLE TIME

06  hours

MODEL

2002

19

17

16

enter

enter

exit

exit

enter

18

15

14

##### SUB  MENUS

62

52

12

22

##### MAIN  MENUS

PARAMETERS

CYCLE TIME

MAYTRONICS 2002

PARAMETERS

42

32

enter

exit

REMOTECONTROL

USE  JOYSTIK

MAYTRONICS 2002

REMOTECONTROL

НЕ ВХОДИТЕ В ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН, КОГДА РАБОТАЕТ РОБОТ DOLPHIN

Помните: ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ РОБОТА DOLPHIN  ИЗ БАССЕЙНА

Предостережение!   ПЕРЕД СНЯТИЕМ ПАТРУБКА КРЫЛЬЧАТКИ ОТКЛЮЧИТЕ   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ [# 9]