Руководство по монтажу противотока  Jet Swim (Palen)

Модель 1200 - 2,2 кВт

#### Пленочный бассейн

- Снять переднюю пластину из нержавейки и по шаблону сделать вырез в стене бассейна. Центр закладной противотока должен находился минимум на 230 мм ниже поверхности воды.

- Вмонтировать закладную противотока в стену бассейна.

- Вставить пленку и наполнить водой. При уровне воды 5 см ниже закладной противотока навинтить бронзовое кольцо и резиновую прокладку на закладную. Вырезать пленку внутри бронзового кольца и установить переднюю пластину.

- Подсоединить шланг для подачи воздуха и затянуть шланговый хомут. Отверстие шланга закрепить на 100 мм выше поверхности воды позади стены бассейна.

- Подсоединить пусковой  шланг  к коробке-контактору  помпы. Внимание: пусковой шланг должен быть закреплен в петле на уровне 150-200 мм выше поверхности воды.

- Подсоединить трубы и клапаны к помпе согласно чертежу. Все резьбовые узлы должны иметь уплотнительное волокно.

- Все работы с электрооборудованием должны выполняться квалифицированными специалистами при наличии аварийного датчика заземления.

- Открыть клапаны и нажатием пневмокнопки на передней пластине включить помпу.

- Также предусмотрены регулировка водного потока (влево - вправо ) и подача воздуха в струю.

Плиточный бассейн

- Снять переднюю пластину из нержавейки и вмонтировать закладную в опалубку. Законченная стена бассейна должна находиться на одной линии с фланцами на бронзовой закладной. Центр закладной должен находиться минимум на 230 мм ниже поверхности воды.

- Вмонтировать герметичные фланцы для всасывания и сжать соединительные трубы и герметичные фланцы для подачи воздуха, укрепить пусковой (защитный) шланг.

- Установить переднюю пластину.

- Подсоединить шланг для подачи воздуха и затянуть шланговый хомут. Отверстие шланга закрепить на 100 мм выше поверхности воды позади стены бассейна.

- Подсоединить пусковой шланг к коробке-контактору помпы. Внимание: пусковой шланг должен быть закреплен в петле на уровне 150-200 мм выше поверхности воды.

- Подсоединить трубы и клапаны к помпе согласно чертежу. Все резьбовые узлы должны иметь уплотнительное волокно.

- Все работы с электрооборудованием должны выполняться квалифицированными специалистами при наличии аварийного датчика заземления.

- Открыть клапаны и нажатием пневмокнопки на передней пластине включить помпу.

- Также предусмотрены регулировка водного потока (влево - вправо ) и подача воздуха в струю.

Для бетонных бассейнов с пленкой монтаж осуществлять в соответствии п. 1-2 (плиточный бассейн) и 3-8 (пленочный бассейн).

Внимание:

- из-за мощности водопотока не рекомендуется находиться на расстоянии меньшем 50 см от выхода струи.

- Всасывание помпы происходит через отверстия в передней пластине. Избегать контакта волос с всасывающей форсункой.

- Во время работы противотока в бассейне не должны находиться дети.

- До включения противотока убедитесь, что все осведомлены о мерах предосторожности.

- Если возникает риск замерзания, закройте клапаны, демонтируйте и осушите помпу. Снизить уровень воды на 10 см ниже закладной противотока во избежании внутренних повреждений. Хранить помпу в сухом помещении. Шахта помпы должна также иметь донный слив.

##### МОНТАЖ

Размеры в скобках указаны для

Арт.№ 12162 (пленочный бассейн)

Арт.№         Наименование

12162         Закладная Jet Swim 1200, комплект 1 для плёночного бассейна

12172         Закладная Jet Swim 1200, комплект 1 для плиточного бассейна

12182         Закладная Jet Swim 1200, комплект 1 для плиточно-плёночного бассейна

12126         Помпа Jet Swim, 2.2 кВт, комплект 2

Помпа Jet Swim включается через нажатие пневмокнопки. Пусковой шланг должен быть закреплен в петле на уровне 150-200 мм выше уровня поверхности воды и подсоединен к коробке-кондуктору.

Производительность помпы - 900 л/мин.

Регулировка потока осуществляется через поворот передней пластины.

Поз. 1 - водопоток низкого давления.

Поз.2 - водопоток высокого давления.

Поз. З - водопоток высокого давления с подачей воздуха.

Воздушный шланг должен быть закреплен на 100 мм выше уровня поверхности воды позади бассейна.