Лампа-фара ЛФ12-300 для подсветки бассейнов.

Лампа-фара ЛФ12-300 разработана на. основе авиационных технологий из специального термостойкого и вибропрочного стекла и предназначена для использования в качестве осветительного прибора,  плавательных бассейнах и фонтанах, различных осветительных системах, где для обеспечения безопасности используется лампы низкого напряжения питания.

В отличии от аналогичных импортных ламп подобного класса (PAR56), лампа-фара ЛФ12-300 имеет специальную защиту контактов от коррозии, что исключает преждевременную потерю работоспособности. Монтируется во все модификации штатных корпусов бассейновых прожекторов. Возможен монтаж ламп-фар без слива воды из бассейнов.

179

Основные электрические и светотехнические параметры лампы-фары ЛФ12-300:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В: - переменного тока частотой 50 Гц Мощность, Вт не более Осевая сила света, ккд, не менее Угол рассеяния, град., не менее: - в горизонтальной плоскости - в вертикальной плоскости Масса, г, не более Средний срок службы, час | 11-13 350 9 75 35 650 1000 |