ПРОЖЕКТОР «МИНИ»

Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Прожекторы в бетонных бассейнах и готовых сборно-разборных бассейнов устанавливаются по-разному.

# Способ установки прожекторов в бетонных бассейнах

Подводные прожекторы в бетонных бассейнах устанавливаются на 400 – 700 мм ниже уровня зеркала воды (см. рис. 1).

Способ установки прожекторов в готовых сборно-разборных бассейнах

Для установки подводных прожекторов в готовых сборно-разборных бассейнах необходимо проделать  круглые отверстия ( 110мм на 400 – 700 мм ниже уровня зеркала воды  (см. рис.2).

Закладная устанавливается в заранее заготовленную в бетонной чаше нишу.

К бетонной стене с тыльной и лицевой стороны подкладываются резиновые прокладки, затем все три элемента соединяются двумя винтами с цилиндрическими головками (см. рис. 3).

При этом располагать закладную нужно таким образом, чтобы отверстие для подключения кабеля   находилось в верхней части. При установке фланцевых креплений на лицевой стороне стенки бассейна проследить за тем, чтобы цилиндрические головки болтов, которые крепились перед этим, совпадали с предназначенными для них отверстиями на фланцевых креплениях (см. рис. 4).

Кольцо закрепить на стенке бассейна 8 прилагающимися винтами. (см. рис. 5).

Установка прожектора.

Только после того, как закладная для прожектора полностью установлена и закреплена, следует приступать к сборке самого прожектора. Протянуть кабель через специальное отверстие и закрепить его соответствующей гайкой с резиновым уплотнителем. При этом следует обратить внимание на то, чтобы 1.5 м кабеля оставалось обмотанным вокруг прожектора, это необходимо для того, чтобы при необходимости замены лампы и т.д. прожектор можно было вынуть из закладной ниши на поверхность (см. рис. 6).

Затем вставить колбу прожектора в закладную и Закрепить его, нажав на него и поворачивая по направлению часовой стрелки. (см. рис. 7)

Для того, чтобы прожектор был прочно закреплен в закладной, необходимо завинтить стопорный винт.

(см. рис. 8)

Замена лампы.

Прожектор вынуть из ниши на поверхность (рис. 9).

Для этого необходимо отвинтить стопорный винт и выкрутить колбу прожектора, нажав на нее и поворачивая по направлению против часовой стрелки. Открутить уплотнительное кольцо колбы, снять прозрачное стекло, вывинтив для этого 6 крепежных болтов и затем вынуть саму лампу из штекера.  (рис.10)

Внимание: 6 винтов, которыми крепится держатель лампы к прожектору, необходимо при обратном завинчивании закрепить особо тщательно, чтобы герметичность колбы была абсолютной. После замены лампы прожектор собрать в обратной последовательности.

Общие указания.

А.   Чтобы Ваш бассейн был достаточно освещен, необходимо рассчитать прожектор таким образом, чтобы на каждые 10м2 поверхности воды приходилось от 50 В. Для бассейнов с большой глубиной прожектор необходимо рассчитывать от 50 В на каждые 20 м3 от общего объема воды.

Б.   Чтобы прожектор не слепил глаза, его необходимо монтировать таким образом, чтобы направление света  было в противоположную от наблюдателя сторону.

В.   Если прожекторы устанавливаются в спортивных бассейнах, их следует располагать по стенам бассейна, чтобы не слепить пловцов.

Г.   Необходимо исключить любую вероятность того, что к прожектору может быть подано напряжение выше 12 V.

Д.   Прожекторы можно располагать только на вертикальных стенах. Включать прожектор можно только тогда, когда он полностью установлен в нише.

Е.   Прожекторы рекомендуется устанавливать в легко доступных местах, чтобы замена ламп в последствие не составляла проблем. Рекомендуется располагать прожекторы как можно ближе к борту бассейна, чтобы при замене лампы уровень воды приходилось понижать на минимальное расстояние. При замене лампы необходимо устанавливать новую лампу только полностью идентичную той, которая входила в комплект поставки (Галоген 50 В, 12 Вольт, с дихромным рефлектором и фронтальной линзой).

Внимание: Ни в коем случае не применять лампы без фронтальной линзы.

| № | Артикул | Наименование | № | Артикул | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04582R0004 | Уплотнительное кольцо | 15 | 00346R0009 | Резиновая прокладка (шайба) ( 10 |
| 2 | 04582R0002 | Фланцевое крепление для закладной ниши | 16 | 00346R0005 | Переходная муфта |
| 3 | 04582R0003 | Прокладка для фланцевого крепления | 17 | 04582R0001 | Закладная ниша |
| 4 | 701R8004008 | Винты для крепления наружного стекла | 18 | 04582R0102 | Винт с резиновой прокладкой |
| 5 | 08554R001 | Крепление для наружного стекла | 19 | 04582R0101 | Резиновая прокладка 22 х 18,6 х 2,5 |
| 6 | 08523 | Наружное стекло | 20 | 04582R0101 | Штуцер для крепления кабеля |
| 7 | 00372 | Галогеновый прожектор | 21 | 04582R0106 | Резиновая прокладка ( 8 |
| 8 | 00360R0002 | Штекерное крепление для лампы | 22 | 00346R0009 | Резиновая прокладка (шайба) ( 10 |
| 9 | 70105R04006 | Винты М4 х 6 DIN - 84 | 23 | 04582R0103 | Переходная муфта для штуцера |
| 11 | 08554R0002 | Кабель 3 х 1 Длина от 1.5м ( 5 RNF | 24 | 70107R04012 | Винты М4 х 12 DIN – 912 |
| 12 | 740R0540025 | Круглая силиконовая прокладка 55,2 х 2 х 2,6 | 25 | 00274R0004 | Крестовые винты М6 х 22 |
| 13 | 08554R0100 | Колба прожектора | 26 | 00360R0004 | Изоляция |
| 14 | 00360R0201 | Резиновая прокладка |  |  |  |