Теплообменники   для     бассейнов

Медно-никеливый корпус теплообменника предназначен для работы в агрессивной воде бассейна.

| Код | А крышка | В Уплотнительное кольцо | С Внутр. трубки | D корпус | Е крышка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3705 | ЕСЗЗ-784Сl | АN12NТ | 3444-ЗТN1В | ЕС12-783-ЗСl | НS06хЗО |
| 3706 | FСЗЗ-1176Сl | OS46NТ | 3445-2ТN1В | FС10-1200-2Сl | НSО8х35 |
| 3707 | FG7-2802Сl | ОS52NТ | 3446-2ТN1В | FG10-1650-2Сl | Н5О8х35 |
| 3708 | Gl37-3140Сl | ОS63NТ | 3447-2ТN1В | Gl15-3136-2Сl | НS10х40 |
| 3709 | GК63-3255Сl | ОS69NТ | 3448-ЗТN1В | GК19-2865-ЗСl | NS12x50 |
| 3711 | JK4-3331Сl | ОS74NТ | 3450-ЗТN1В | JK19-3332-ЗСl | НS16х70 |
| 3710 | РК4-2926-Сl | ОS81NТ | 3449-ЗТN1В | РК19-2920-ЗСl | НS16х70 |

При замене внутр. трубок С всегда заменяйте 2 уплотнительных кольца.

| Код |  | А | В | С | D | Е | F | G | Н | К | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | мм | мм | мм |  | мм | мм | мм |  | мм | мм |
| 4111 | 1.3 | 286 | 178 | - | G1/2” | - | 28 | 40 | G1”1/2 | - | 51 |
| 3705 | 5 | 346 | 226 | 190 | G3/4” | 52 | 50 | 55 | G1”1/2 | Мб | 86 |
| 3706 | 9 | 358 | 202 | 190 | G1” | 76 | 63 | 67 | G2” | М8 | 108 |
| 3707 | 16 | 472 | 294 | 190 | G1”1/4 | 76 | 70 | 80 | G2”1/2 | М8 | 128 |
| 3708 | 26 | 502 | 272 | 108 | G1”1/2 | 120 | 90 | 100 | G3” | М10 | 162 |
| 3709 | 44 | 674 | 370 | 236 | G2” | 120 | 110 | 120 | *100мм | М12 | 198 |
| 3711 | 65 | 704 | 340 | 236 | *80мм | 150 | 130 | 140 | *125мм | М16 | 232 |
| 3710 | 102 | 754 | 330 | 236 | *100мм | 180 | 155 | 170 | *150мм | М16 | 278 |

Установка теплообменника

Горизонтальная установка					Вертикальная установка