УФ установка «SPA & POOL UV-C 15.000-35.000-70.000-140.000»

Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации перед монтажом установки.

Способ действия:

УФ KB лампы испускают излучение длиной волны 253,7 нм, которое уничтожает находящиеся в воде бактерии. Данная УФ установка «SPA & POOL UV-C» обеспечивает чистоту и свежесть воды и экологически безопасна. Вода подается с помощью помпы на данную установку, где затем подвергается воздействию УФ KB излучения, которое нейтрализует бактерии, вирусы, другие организмы я предотвращает их дальнейшее размножение. За счет длины самой установки происходит наиболее оптимальная обработка воды, а благодаря внутреннему отражающему покрытию КПД УФ излучения увеличивается на 35 %. Данное электролитическое покрытие эффективно против грязевого налета и способствует максимальному отражению излучения. Установка «SPA & POOL UV-C» превосходно очищает и всегда обеспечивает высокое качество воды в бассейне.

Преимущества обработки УФ KB излучением:

- вода всегда остается свежей и чистой,

- обеспечивается эффективная дезинфекция воды,

- защита от возможных возбудителей болезней, бактерий, образования плесени и
водорослей,

- возможность снижения дозы применяемого хлора на 80%,

- никакого запаха хлора, раздражения глаз, слизистых и кожи,

- экологически безопасный способ обработки.

Характеристики «SPA & POOL UV-C»:

- за счет отражения КПД УФ излучения увеличивается на 35%,

- внутреннее электролитическое покрытие эффективно против грязевого налета,

- срок службы УФ KB ламп «Philips»- 9000 часов,

- установка проста в монтаже и эксплуатации,

- в комплекте поставляются присоединительные элементы из ПВХ (фитинги),
предоставляется 2 года гарантии на оборудование.

Меры предосторожности:

Данная установка является источником вредного для глаз и кожи излучения. Поэтому проверка работоспособности УФ ламп допускается только через видимые части установки.

- не включать установку при неисправностях (особенно в случаях повреждения
кварцевой стеклотрубки),

- выключить установку в отсутствии подачи воды,

- при   эксплуатации   соблюдать   меры   техники   электробезопасности,   при
возникновении неисправностей обратиться к специалистам сервис-центра,

- на период зимней консервации бассейна необходим демонтаж установки.

Монтаж (рис. 1):

Никогда не погружать установку в воду» монтировать ее во внешнем контуре бассейна, в рабочем режиме ламп обеспечивать постоянную подачу воды.

- Подключить 3 элемента (Л), при этом использовать поставляемые в комплекте
кольца (В).

- Произвести монтаж установки с помощью поставляемых в комплекте трубных
зажимов (G) и закрепить 3 элемента (А). Установка должна иметь свободный
доступ  па случаи замены лампы (С), кварцевой стеклотрубки (Е) и работ
техобслуживания.

- Лампу (С) закрепить в патроне (D), далее осторожно вставить в кварцевую
стеклотрубку (Е) и накрутить резьбовую крышку (F) на установку.

- Включить помпу и проверять установку на водопоток и гидроизоляцию. При этом
особое внимание обратить на кольцевые прокладки (Н) (рис. 1).

- Вставить штекер в розетку, имеющую заземление. Через видимые части установки
проверить работу лампы.

- Чтобы выключить установку! необходимо вынуть штекер из розетки.

Демонтаж/техобслуживание:

-	При проведении данных работ, убедитесь» что штекер вынут из розетки. Чистка

установки должна производиться 2 раза в год. При появлении известковых отложений и водорослей повторить чистку кварцевой стеклотрубки. Замена лампы производится после 9000 рабочих часов. Внутреннюю часть .чистить только с помощью мягкой щетки.

- Рассоединить 3 элемента (А) и слить воду из установки.

- Открутить резьбовую крышку (F), при необходимости произвести замену лампы
(С).

- С помощью большой плоской отвертки осторожно (I) удалить кварцевое стекло (Б)
(рис. 2).

- При чистке кварцевого стекла использовать специальное средство и мягкую ткань,
не допускать царапин.

- При обратной установке кварцевого стекла проверить кольцевые прокладки (Н) на
плотность прилегания и осторожно вставить в трубу до упора (I) (рис. 3).

| Технические характеристики | UV-C 15.000 | U V-C 35.000 | UV-C 70.000 | UV-C 140.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампа TUV 4P-SE Т5 | 16 Ватт | 40 Ватт | 75 Ватт | 2x75 Ватт |
| UV-C (Вт) | 3,4 | 15 | 25 | 2x25 |
| UV-C (%) после 9000ч. | 15% | 854 | 80% | 80% |
| Объем (литры) | 15.000 | 35.000 | 70.000 | 140.000 |
| Макс, производ-ть | 7.200 л/ч | 15.000 л/ч | 20.000 л/ч | 40.000 л/ч |
| Макс. Давление | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |

Гарантия:

На данное изделие (за исключением лампы и кварцевой стеклотрубки) предоставляется гарантия сроком в 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки. Претензии к качеству рассматриваются при предоставлении документов, подтверждающих факт покупки, и оплате всех почтовых сборов на случай пересылки товара. Ремонтные гарантийные работы должны осуществляться только поставщиком оборудования. Гарантия не распространяется вследствие неправильного монтажа и обслуживания установки. Принимаются к рассмотрению рекламации на поломки, возникшие в ходе транспортировки только при подтверждении данного факта службой доставки.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ ВОДА

С помощью УФ ламп от компании Philips, Для Вашего здоровья и окружающей среды.

Вы любите плавать, но при этом Вы не одни.

Бассейны и минеральные источники прежде всего предназначены для спорта, удовольствия и отдыха. Однако, они также являются идеальной средой для размножения вирусов, бактерий, водорослей и других организмов, которые могут вызвать различные заболевания у человека.

Как же сохранить Ваш бассейн чистым?

До недавнего времени единственная возможность очистки волы заключалась в использовании больших доз хлора и других химикалий. Вес иные средства имеют значительные   недостатки:   они   ядовиты»   агрессивны,   вредны   для   человека   и окружающей среды.

На сегодняшний день существует альтернатива, которая не имеет всех этих негативных    побочных    воздействий.    Это   обработка   воды    коротковолновым ультрафиолетовым излучением. Было доказано, что обработка данным УФ излучением значительно снижает количество используемого хлора и других химикалий и имеет преимущество перед традиционными способами.

Что такое коротковолновое УФ излучение» и как оно действует при обработке воды?

При обработке ультрафиолетом вода в бассейне  постоянно проходит через систему дезинфекции и там подвергается УФ излучению. При этом возможно значительное уменьшение количества используемого хлора.

Спектр солнечного света имеет 3 области :

- Инфракрасное (тепловое) излучение,

- Свсг; видимая область спектра (цвета радуги),

- УФ излучение: оно является очень мощным и кроме того способствует появлению загара. Коротковолновое УФ излучение уничтожает бактерии.

Обработка поды УФ (KB) излучением происходит в 2-х направлениях:

1 .УФ (KB) лампы испускают коротковолновое УФ излучение (253,7 им), которое нейтрализует бактерии» вирусы, другие организмы и предотвращает их размножение даже, если они выработали защитный иммунитет к других средствам обработки.

2. УФ (KB) инициирует фотоокислительные реакции, которые разрушают хлорамин без применения дополнительных химикалий. Хлорамин является причиной неприятного запаха в бассейне и раздражения слизистой оболочки.

Основные преимущества обработки УФ (KB) излучением :

- максимальное снижение содержания хлора в воде,

- незначительное использование химикалий для подготовки воды,

- никаких красных глаз и раздражения кожи,

- безопасно для людей, страдающих астмой и аллергией,

- отсутствие хлорного газа и неприятного запаха,

- уменьшение затрат на химикалий, энергопотребление н эксплуатацию,

- чистая и свежая вода,

- экологически безопасный метод обработки.

Преимущества обработки УФ (KB) излучением перед хлором-озоном-УФ/озоном:

| Хлор | Обработка УФ (KB) излучением |
| --- | --- |
| имеет токсичные побочные продукты, которые скапливаются в воде и атмосфере. Медленно действующее средство дезинфекции, необходимо в больших количествах. | уничтожает вредные вещества и высвобождает хлор в бассейне, действует моментально, при этом требуется лишь незначительное количество хлора. |
| Озон | Обработка УФ (KB) излучением |
| озоновое оборудование относительно дорогостоящее в эксплуатации озон очень ядовит, выявить же утечку озона достаточно сложно. | оборудование простое в эксплуатации, требует меньших капиталовложений, выполняет аналогичные функции озоновой установки по окислению и дезинфекции, при этом значительно дешевле в использовании, заменяет озон, не требует и не является источником токсичных химикалий |
| Комбинированная система УФ/озон | Обработка УФ (KB) излучением |
| данный способ позволяет обрабатывать только малую часть воды. | в течение одного цикла происходит обработка всего объема воды. |

Почему именно Philips?

Являясь одним из самых крупных в мире производителей ламп» компания Philips известна своими изобретениями» производством и высоким качеством. В течение последних 100 лет Philips успешно поддерживает своих клиентов. Из широкого спектра товаров компании предлагаются также ртутные лампы низкого и среднего давления. Обработка УФ находит свое применение не только в дезинфекции воды, но также воздуха и поверхностей. Philips имеет огромный опыт применения данной технологии; оборудование и техника для больниц, бактериологических исследовательских лабораторий, фармацевтических институтов, пищевой промышленности, подготовки питьевой воды, систем кондиционирования и т. д.

Другие преимущества технологии обработки УФ (KB) от компании Philips:

- длительный срок службы ламп до 9000 часов, -высокая эффективность,

- широкий выбор одно-цокольных ламп позволяет применять их при работе с компактным оборудованием,

- очень низкое содержание ртутя (5,5 мг), экологично,

- неизменно высокое качество и надежность оборудования.

Внимание: УФ (KB) излучение является вредным для глаз и кожи. Поэтому данные лампы должны иметь дополнительную защиту во избежание прямого свечения.