# CHLOR-TABLETTEN (20 гр)

## Быстрорастворимый хлор в таблетках

### CHLOR- TABLETTEN (20 гр)

- высокоэффективные , быстрорастворимые таблеки стабилизированного хлора для дезинфекции и устранения органических загрязнений (микроорганизмов),

- не изменяет величину pH

- не содержит извести и не приводит к засорению фильтров и труб

#### Важные указания :

- Для гарантированной очистки воды рекомендуется поддерживать постоянное содержание хлора 0,5-1,0 мг/л в воде бассейна.

- При попадании на кожу или слизистые оболочки концентрированного раствора хлора сразу же вытереть сухой тканью и затем промыть большим количеством воды.

- При ударной стерилизации воды допускается осадок 0,5 – 1,0 мг/л.

- Перед добавлением хлора сначала необходимо установить уровень PH в пределах 7,2÷7,4 с помощью PH-плюс  или PH-минус.

#### Указания по применению:

Применять только по назначению.

- Ни в коем случае не бросать прямо в бассейн, т.к. может возникнуть обесцвечивание покрытия бассейна!

- Средство добавлять в хлоратор (поплавок) или в скиммер

- Обработка бассейна, наполненного водой:

Первичная обработка------------------------------------------------------------------------4 таб.  на 10 м3

Последующая обработка (еженедельно)------------------------------------------------3 таб.  на 10 м3

или   (ежедневно)--------------------------------------------------1 таб.  на 10 м3

Разовая обработка при мутной воде----------------------------------------------------12 таб.  на 10 м3

После дождя, при жаре и при интенсивном использовании бассейна

количество концентрата увеличить---------------------------------------------------------4 таб.  на 10 м3

Меры предосторожности:

- хранить упаковку плотно закрытой в сухом, прохладном месте;

- Беречь от детей!

- В концентрированном виде ядовит!  Опасно для здоровья! (содержит трихлоризоциануровую кислоту)

- при попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, захватив с собой упаковку или этикетку от данного продукта;

- Не принимать внутрь!

Особые  указания  по безопасности:

- Не использовать совместно с другими химикатами (особенно хлор-продуктами) - появление ядовитых газов при соприкосновении с кислотами;

- Огнеопасно! Для избежания возгорания хранить отдельно от легковоспламеняющихся веществ.

- Упаковку выбрасывать в специальные мусорные контейнеры.