# OLIN-CHLOR  (ALGISHOCK)

## НЕОРГАНИЧЕСКИЙ  хлор в гранулах для ударного хлорирования

### OLIN-CHLOR

- высокоэффективный , быстрорастворимый гранулят хлора для дезинфекции и устранения органических загрязнений (микроорганизмов),

- не изменяет величину pH

- не образует осадка

- не содержит извести

#### Указания по применению:

Применять только по назначению.

- Средство добавлять прямо в бассейн: OLIN-CHLOR предварительно растворить в пластмассовом ведре - 1% раствор (например, 300г хлора на 30л воды) и равномерно распределить по поверхности воды бассейна.

- Крышку флакона использовать в качестве дозатора. Вместимость крышки-дозатора – 300 г.

- Меры предосторожности: сначала следует залить в ведро холодную воду, затем медленно засыпать хлор-гранулят. Не нарушать последовательность!

Первичная обработка : ------------------------------------------------------------------------------- 150 г на 10 м3

- после первичного заполнения бассейна

- после длительного не использования бассейна

- после дождя, при жаре и при интенсивном использовании бассейна

Последующая обработка (ежедневно)--------------------------------------------------------------50 г на  10 м3

Ударное хлорирование--------------------------------------------------------------------------------150 г на 10 м3

- Проводится в случае, если вода приобрела зелёный цвет. Через 5 мин. Следует произвести контрольную проверку на содержание в воде активного хлора. В результате «ударного хлорирования» концентрация активного хлора д.б. 1÷3 г/м3 (если меньше, то повторить «ударное хлорирование»). Купание следует прекратить до тех пор, пока содержание активного хлора не снизится до 1 г/м3.

Для гарантированной очистки воды рекомендуется поддерживать постоянное содержание хлора 0,5-1,0 мг/л в воде бассейна, для чего использовать пул-тестер.

Меры предосторожности:

- хранить упаковку плотно закрытой в сухом, прохладном месте;

- Беречь от детей!

- В концентрированном виде ядовит!  Опасно для здоровья! (содержит трихлоризоциануровую кислоту)

- при попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, захватив с собой упаковку или этикетку от данного продукта;

- Не принимать внутрь!

Особые  указания  по безопасности:

- Не использовать совместно с другими химикатами (особенно хлор-продуктами) - появление ядовитых газов при соприкосновении с кислотами;

- Огнеопасно! Для избежания возгорания хранить отдельно от легковоспламеняющихся веществ.

- Упаковку выбрасывать в специальные мусорные контейнеры.