##### КОЛЬЦЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

|  | РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |
| --- | --- |
|  | RB20../ 30../ 40../ 50../ 60.. СЕРИИ |
| СОДЕРЖАНИЕ | СТР. |

1. Требования по безопасности	2

2. Установка	3

3. Эксплуатация	5

4. Техническое обслуживание	5

5. Нахождение и устранение неисправностей	5

6. Список деталей	7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для использования внутри сухого и чистого помещения. Во избежание повреждения данного устройства не допускаются его падения во время транспортировки. Не разрешается устанавливать и использовать это устройство, не прочитав предварительно данное руководство. По соображениям безопасности запрещается вносить изменения в конструкцию вращающихся деталей данного устройства или ремонтировать их. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления. Данный узел является только компонентом, он должен устанавливаться в машину или в часть машины, которые должны соответствовать требованиям директивы относительно механического оборудования 9/392/ЕЕС. Ввод в эксплуатацию данного устройства не может быть выполнен до тех пор, пока машина, в которую оно устанавливается, не будет соответствовать требованиям стандарта EN60204-1.

2003.01

# 1. Требования по безопасности

- Максимально допустимая температура окружающего воздуха на впускном отверстии +40°С.

- Все работы, связанные с транспортировкой, установкой, техническим обслуживанием и устранением неисправностей должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

- Установка этого устройства должна выполняться в соответствии с данным руководством.

- К устройству должен быть правильно и надежно подсоединен провод заземления.

- Провода кабеля питания должны иметь достаточное сечение, и в местах подключения к контактам в проводах не должно быть механических напряжений. Невыполнение этих требований может привести к поражению электрическим током или к пожару.

- При работе устройства не приближайтесь к его вращающимся деталям, таким как, например, охлаждающий вентилятор, и не всовывайте руки во впускное и выпускное отверстия.

- В случае нарушения энергоснабжения нужно немедленно перевести выключатель питания в выключенное положение.

- Если устройство не может разогнаться до нормальной скорости в течение 15 с после его включения, немедленно выключите питание и внимательно проверьте устройство.

- Перед перемещением, обслуживанием или ремонтом данного устройства необходимо отключить питание. Не забывайте о том, что вследствие инерционности вращающихся деталей устройство может продолжать работать в течение нескольких минут после выключения питания.

- Эти устройства могут использоваться только для перемещения  чистого воздуха, а также негорючих, некорродирующих, и невзрывоопасных газов, паров или жидкостей.

- Впускное отверстие должно быть расположено правильно, и должно быть защищено таким образом, чтобы в него не засасывалась грязь и твердые частицы.

- Если устройство работает при слишком большом давлении, то должен быть установлен подходящий предохранительный клапан для того, чтобы предотвратить перегрев электродвигателя.

- Концевая крышка, которая используется для предотвращения контакта с движущимися деталями устройства и для направления потока охлаждающего воздуха, не должна сниматься. Иначе электродвигатель перегреется.

- Устройство тепловой защиты следящего типа поставляется по требованию заказчика. Устройство защиты должно быть подключено к магнитному прерывателю цепи, которое осуществляет управление подачей электропитания.

- Данное устройство рассчитано на непрерывную работу. В случае прерывистой работы или работы при высокой температуре окружающей среды необходимо проверить возможность использования (при максимально допустимой температуре) с представителями производителя.

# 2. Установка

- Применение:

  - Данное устройство используется для работы с негорючими, некорродирующими и невзрывоопасными газами и с воздухом. Температура окружающего воздуха или газа должна быть не выше 40°С.

  - Перед впускным отверстием устройства должен быть установлен фильтр для задерживания грязи и твердых частиц.

  - Эти устройства не должны работать с закрытыми впускным и выпускным отверстиями.

  - Предельно допустимые рабочие давления показаны в табл. 1.

#### Таблица 1

| СЕРИЯ | RB20- | RB30- | RB40- | RB50- | RB60- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5хх | 5хх | 5хх | 6хх | 5хх | 6хх | 5хх | 6хх | 7хх |
| МАКС. ДАВЛЕНИЕ, мбар (50/60 Гц) | 65/90 | 130/140 | 140/150 | 160/170 | 200/160 | 220/180 | 230/200 | 250/230 | 270/240 |
| МАКС. ПОТОК ВОЗДУХА, м3/мин. (50/60 Гц) | 1,0/1,1 | 1,4/1,6 | 2,4/3,0 | 2,4/3,0 | 3,6/4,2 | 3,6/4,2 | 5,1/6,2 | 5,1/6,2 | 5,1/6,2 |

- Установка:

  - Кольцевые компрессоры могут устанавливаться в любом положении, но когда они устанавливаются вертикально, сторона электродвигателя должна быть расположена вверху.

  - Для предотвращения вибрации узел должен устанавливаться на жестком основании.

  - Для обеспечения хорошего охлаждения зазор между передней или задней крышкой и стеной должен быть не меньше 20 мм. Проверьте, что на пути потока охлаждающего воздуха нет препятствий.

  - Поблизости от устройства не должно быть горючих материалов.

  - Должна выполняться фильтрация воздуха и газов с помощью фильтра перед поступлением их на впускное отверстие устройства.

  - Для уменьшения шума по специальному требованию могут поставляться глушители.

- Электрические соединения:

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: | Перед выполнением соединений нужно обязательно отсоединить электропитание. |
| --- | --- | --- |

3.1)	Подаваемое на устройство питающее напряжение должно быть таким же, как указанное в паспортной табличке, установленной на устройстве.

  - Подводящие провода должны быть подключены в соответствии со схемой, на контактной коробке.

  - Провод защитного заземления должен быть подключен к контакту заземления.

  - Выберите подходящие автоматические выключатели в соответствии с номинальными значениями токов электродвигателей.

# 3. Эксплуатация

- Эти устройства должны вращаться в направлении, указанном стрелкой на их корпусе.

- Для трехфазных электродвигателей направление вращения может быть изменено с помощью перемены местами любых двух фаз линии питания.

- Эти устройства должны работать при значениях потоках воздуха и давления, которые указаны в табл. 1.

- Для предотвращения работы вне диапазона допустимых значений рекомендуется установить предохранительный клапан (высокого давления или разряжения).

# 4. Техническое обслуживание

- Для обеспечения хорошего охлаждения необходимо периодически очищать крышку вентилятора изнутри и снаружи от грязи, в противном случае, электродвигатель может сгореть.

- Подшипник, масляное уплотнение и глушитель являются изнашиваемыми деталями, которые должны заменяться по мере их износа.

# 5. Нахождение и устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Электродвигатель не работает (не слышно гудения) | Не подается питающее напряжение. | Подайте питающее напряжение. |
|  | Не подсоединены два провода линии питания. | Проверьте кабель питания. |
|  | Неисправен выключатель питания или пускатель. | Замените выключатель питания или пускатель. |
|  | Обрыв в обмотке электродвигателя. | Замените обмотку электродвигателя. |
|  | Обрыв в защитном устройстве или в цепи защитного устройства | Замените защитное устройство или устраните обрыв в цепи защитного устройства |

| Электродвигатель не работает (слышно гудение) | Не подсоединен один из проводов линии питания. | Проверьте кабель питания. |
| --- | --- | --- |
|  | Неисправен выключатель питания или пускатель. | Замените выключатель питания или пускатель. |
|  | Обрыв в обмотке электродвигателя. | Замените обмотку электродвигателя. |
|  | Неисправен подшипник | Замените подшипник |
|  | Рабочее колесо заклинило посторонним материалом | Очистите рабочее колесо |
|  | Рабочее колесо заклинило корпусом или крышкой | Отрегулируйте положение рабочего колеса |
|  | Неисправен конденсатор (однофазный электродвигатель) | Замените конденсатор. |
| Нормальная работа, перегрев, защитное устройство периодически срабатывает | Перегрузка электродвигателя | Уменьшите рабочее давление, очистите фильтр, крышку вентилятора, глушитель или трубы. |
|  | КЗ в обмотке электродвигателя. | Замените обмотку электродвигателя. |
|  | Заклинило рабочее колесо | Очистите или отрегулируйте положение рабочего колеса |
| Недостаточное разряжение | Слишком низкая мощность компрессора | Установите более мощный компрессор |
|  | Неправильное значение частоты напряжения в линии питания | Отрегулируйте частоту напряжения в линии питания |
|  | Неправильное направление вращения | Измените направление вращения |
|  | Неисправно масляное уплотнение | Установите новое масляное уплотнение |
|  | Воздушная течь в системе | Проверьте систему и устраните течь |
| Слишком сильный шум | Грязный глушитель | Очистите глушитель |
|  | Неисправен подшипник | Замените смазку в подшипнике или установите новый подшипник. |

# 6. Список деталей

| Рис. № детали | Название детали | RB20 | RB30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 фаза | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы |
| 1-1 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1-2 | Крышка корпуса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-1 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-2 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-3 | Удерживающая пластина | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-4 | Рабочее колесо | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-5 | Регулировочные прокладки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-6 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-1 | Винт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3-2 | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-3 | Уплотнение вала | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-4 | Корпус | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-1 | Узел статора | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-2 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4-3 | Концевой корпус | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-4 | Вентилятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-5 | Крышка вентилятора | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-6 | Винт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4-7 | Гайка | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4-8 | Разрезная шайба | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4-9 | Винт | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 4-10 | Гайка | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 5-1 | Подшипник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-2 | Шпонка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-3 | Ротор электродвигателя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-4 | Подшипник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-5 | Пружинящая шайба | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6-1 | Крышка конденсатора | 1 | Нет | 1 | Нет |
| 6-2 | Винт | 2 | Нет | 2 | Нет |
| 6-3 | Винт | 2 | Нет | 2 | Нет |
| 6-4 | Зажим | 1 | Нет | 1 | Нет |
| 6-5 | Втулка | 2 | Нет | 2 | Нет |
| 6-6 | Конденсатор | 1 | Нет | 1 | Нет |
| 6-7 | Втулка | 1 | Нет | 1 | Нет |
| 7-1 | Крышка контактной коробки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-2 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-3 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-4 | Нижняя часть контактной коробки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-5 | Разрезная шайба | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-6 | Винт контакта заземления | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-7 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-8 | Винт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-9 | Контактный блок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-10 | Винт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7-11 | Гайка | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7-12 | Контактная пластина | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7-13 | Контактный зажим | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 7-14 | Винт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8-1 | Узел глушителя | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-2 | Фиксатор глушителя | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-3 | Концевая крышка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8-4 | Винт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8-5 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-6 | Резьбовой фланец | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-7 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8-8 | Фланец шланга | 2 | 2 | 2 | 2 |

Пример заказа: RB20 – 520, Рис. №5-1, Кол-во: 2

| Рис. № детали | Название детали | RB40 | RB50 | RB60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 фаза | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы | 3 фазы |
| 1-1 | Болт | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1-2 | Крышка корпуса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-3 | Винт | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1-4 | Шайба | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1-5 | Уплотнительное кольцо | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1-6 | Уплотнительное кольцо для корпуса подшипника | Нет | Нет | 1 | 1 | 1 |
| 2-1 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-2 | Разрезная шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-3 | Удерживающая пластина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-4 | Подшипник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-5 | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-6 | Рабочее колесо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-7 | Втулка | Нет | Нет | 1 | 1 | 1 |
| 3-1 | Корпус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-2 | Рым-болт | Нет | Нет | 1 | 1 | 1 |
| 3-3 | Фетровое кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-4 | Уплотнение вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-5 | Квадратная гайка | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет |
| 3-6 | Втулка | Нет | Нет | 1 | 1 | 1 |
| 3-7 | Ножка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-8 | Квадратная гайка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3-9 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3-10 | Разрезная шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-11 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-1 | Узел статора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-2 | Концевой корпус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-3 | Болт | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4-4 | Болт | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4-5 | Вентилятор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-6 | Крышка вентилятора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4-7 | Винт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4-8 | Гайка | Нет | Нет | Нет | Нет | 4 |
| 4-9 | Гайка | Нет | Нет | Нет | Нет | 4 |
| 5-1 | Шпонка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-2 | Ротор электродвигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-3 | Подшипник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-4 | Пружинящая шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6-1 | Уплотнение кабельного ввода | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет |
| 6-2 | Винт | 2 | Нет | 2 | Нет | Нет |
| 6-4 | Зажим | 2 | Нет | 2 | Нет | Нет |
| 6-6 | Конденсатор | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет |
| 7-1 | Крышка контактной коробки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-2 | Винт | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7-3 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-4 | Контактный блок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-5 | Гайка | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7-6 | Контактная пластина | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7-7 | Винт контакта заземления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-8 | Разрезная шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-9 | Винт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7-10 | Нижняя часть контактной коробки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-11 | прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7-12 | Винт | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 7-13 | Гайка | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 7-14 | Контактный зажим | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7-15 | Винт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7-16 | Пробка | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8-1 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-2 | Фиксатор глушителя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-3 | Узел глушителя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-4 | Корпус глушителя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-5 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8-6 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8-7 | Резьбовой фланец | Нет | Нет | 2 | 2 | 2 |
| 8-8 | Фланец шланга | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-9 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Пример заказа: RB50 - 520, Рис. №5-1, Кол-во: 2