НАЗЕМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ БАССЕЙНА

МОДЕЛЬ CAPCIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Серийный № Редакция номер 004-2008-01-01

| Содержание |
| --- |
| - Персонал и материал, требуемые для разгрузки и сборки | Страница 02/17 |
| - Компоненты автоматического покрытия бассейна | Страница 03/17 |
| - Расположение вала над бассейном | Страница 04/17 |
| - Установка над бассейном ролика настила | Страница 05/17 |
| - Сборка настила | Страница 07/17 |
| - Направление планок | Страница 08 /17 |
| - Сборка планок с расплавляемыми головками | Страница 09/17 |
| - Сборка ступени | Страница 10/17 |
| - Маркировка | Страница 11/17 |
| - Схема электропроводки | Страница 12/17 |
| - Настройка ограничителя хода (концевика) | Страница 13/17 |
| - Расположение предохранительных скоб и лент | Страница 14; 15; 16; 17/17 |

Данная конструкция является элементом украшения, не садитесь, не залезайте на нее и не используйте ее как солярий!

РАЗГРУЗКА

ИЛИ

ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ ИНСТРУМЕНТЫ

|  | Дрель и головки для бетона Ø 6 и Ø 10 Отвертки под винт с плоской головкой Крестообразные отвертки Спиртовой уровень Гаечный ключ 10 - 13 - 17 Кусачки Инструменты для зачистки проводов 5 и 6 мм Ключ шестигранник Молоток Стандартная и длинная (10 м) рулетка Смазочное вещество Ножовка Шлифмашина с диском материала |
| --- | --- |

| ВРЕМЯ РАЗГРУЗКИ |  | ВРЕМЯ СБОРКИ |
| --- | --- | --- |

КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ БАССЕЙНА

|  | 1 Конструкция ПВХ или ДЕРЕВО (вал, собираемый на верстаке): |
| --- | --- |
|  | Вал ролика |
|  | Сборка настила и фиксирующих скоб |
|  | Электрическая коробка |
|  | Инструкции по установке Инструкции по эксплуатации, уходу, консервации на зимнее время и техническому обслуживанию. |

РАСПОЛОЖЕНИЕ С ОСТРЫМИ УГЛАМИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ С ЗАКРУГЛЕНИЯМИ

|  | ДЛИНА БАССЕЙНА |
| --- | --- |
| Длина настилов бассейна | 4 м | 5 м | 6 м | 8 м | 10 м | 12 м |
| Размер X в мм | 250 | 265 | 285 | 305 | 335 | 350 |

Размер X: отрезайте кусок парапетного (карнизного) камня переменной длины в соответствии с диаметром валика настила, с учетом вала ролика.

УСТАНОВКА РОЛИКА_

- Расположите ролик, как указано на схеме, убедившись в том, что он правильно отцентрирован относительно бассейна. В установленном состоянии он должен располагаться идеально горизонтально (размеры диагоналей).

- Если имеются закругления, ролик следует протолкнуть вперед к бассейну, чтобы дать возможность перекладинам правильно снижаться по всей ширине.

- Отметьте положение стоек ролика и отшлифуйте или выровняйте парапетный камень, чтобы получить плоскую, горизонтальную, ровную поверхность для расположения стоек.

- Обрежьте парапетный камень (размер X), чтобы облегчить снижение планок настила над бассейном. Размер X может меняться в соответствии с длиной бассейна; ролика (диаметр ролика на валу ролика). (Смотри таблицу размеров X на странице 05/18).

- После сборки ролика и необходимых регулировок установите две роликовых стойки в финальном положении на парапетном камне, используя болты из нержавеющей стали M10*75.

- Не располагайте их слишком далеко за плавательным бассейном, чтобы избежать трения планок о бордюрные камни, когда покрытие полностью свернуто; особенно это относится к центру ролика.

Примечание. Если вдоль длины бассейна крепятся скребки (пеногасители), мы рекомендуем заменить имеющиеся у них фланцы фланцами из нержавеющей стали толщиной 2 мм, чтобы облегчить прохождение планок покрытия и избежать их блокировки.

СБОРКА ПОКРЫТИЯ

* Сразу же после того, как вы вынете планки из упаковки, их следует погрузить в воду, чтобы предотвратить их возможную деформацию.

* Количество планок было рассчитано, исходя из длины бассейна, но предусмотрено 4 дополнительные планки.

* Первый набор планок легко распознать, так как он имеет ленты, которые следует крепить на ролике. (Длинные ленты).

* Проведите ленту под фиксирующими пластинами; натяните ее, не вытаскивая планку из воды.

* Отцентрируйте покрытие в бассейне, оставив достаточное расстояние с обеих сторон.

* Затяните отверткой крепежные планки.

* Сдвиньте комплект из 7 планок для их сборки.

Примечание. Планки должны снижаться от передней стороны вала ролика.

НАПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОК

* Определите верхнюю сторону планок (криволинейная сторона).

* Определите направление планок:

- Выступ (крыло) к лестнице

- Канавка к валу ролика

Сторона планки, расположенная на воде

СБОРКА ПЛАНОК

| Этап 1. Соедините планки. | Этап 2. Соедините выступ (крыло) с канавкой. |
| --- | --- |

| Этап 3. Сдвиньте обе планки вниз. | Этап 4. Передвиньте их вверх и продолжайте делать это до тех пор, пока планки полностью не зацепятся. |
| --- | --- |

СБОРКА ПЛАНОК С РАСПЛАВЛЯЕМЫМИ ГОЛОВКАМИ

|  | Этап 1. Расположите обе планки (смотри выше) крылом к канавке. Будьте внимательны при определении направления планок. |
| --- | --- |
| Этап 2. Вдвигайте планки по длине. Остановитесь, когда кромки планок находятся на одной линии. |  |
|  | Этап 3: Расположите на планке съемное крыло и прикрепите это крыло к головке. |
| Выполните эту операцию с остальными планками. |  |

УСТАНОВКА СТУПЕНЧАТОЙ ЧАСТИ

1) Положите на воду ступенчатые планки.

2) Собирайте эти планки до тех пор, пока ступенчатая часть не будет полностью собрана.

3) Отцентрируйте в бассейне планку большой ширины (допустимый размер X: от обеих сторон бассейна)

4) Отцентрируйте ступенчатую часть, используя эту планку.

|  | Чтобы собрать ступенчатые планки с планками бассейна, поступайте следующим образом. ► Отметьте положение обеих кромок с головками ступенчатой планки на крыле длинной широкой планки. ► Сделайте две выемки на крыле длинной широкой планки, размер которых равен размеру головки на обеих сторонах ступени, не нарушая водонепроницаемый слой планки. |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Электропроводка должна выполняться в соответствии с C15100 и P91C квалифицированным электриком, имеющим соответствующую подготовку.

Защищайте подачу питания коробки 220 В посредством прерывателя цепи на 30 мA.

Примечание Двигатель ECA 120: 120 Нм, 24 В, 7 A Двигатель ECA 250: 250 Нм, 24 В, 10 A

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА (КОНЦЕВИКА)

1: Настраивайте ограничитель хода, начиная с момента, когда покрытие полностью растянуто над бассейном.

2: Ослабьте два регулировочных винта, расположенных (A) на двух кулачках.

НАСТРОЙКА ОТКРЫТИЯ ПОКРЫТИЯ

1: Поверните ключ переключателя в положение сворачивания и проверьте направление вращения двигателя. При необходимости, поменяйте местами кабели O и F пускового включателя.

2: Установите кулачки таким образом, чтобы устройство намотки остановилось. Проверьте, что интересующий регулировочный кулачок хорошо прикреплен к переключателю (смотри C на чертежах).

3: Скрутите покрытие, чтобы облегчить работу пеногасителей, и отрегулируйте соответствующий ограничитель хода, повернув кулачок в направлении к переключателю. Затем затяните винт с маркировкой (A).

НАСТРОЙКА ЗАКРЫТИЯ ПОКРЫТИЯ

1: Поворачивайте ключ переключателя в положение закрытия до тех пор, пока автоматическое покрытие полностью не развернется.

2: Настройте ограничитель хода для закрытия, как указано далее.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости осторожно регулируйте ограничители хода с помощью винта (B), который управляет деформируемым язычком кулачка (C).

- Чтобы остановка выполнялась раньше, завинчивайте винт (B).

- Чтобы остановка выполнялась позже, отвинчивайте винт (B).

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКОБ И ЛЕНТ

Осторожно! Положение скоб зависит от местоположения в бассейне пеногасителей. Если пеногасители мешают расположению предохранительных скоб, располагать скобы следует с учетом того, что предохранительные скобы должны располагаться на панелях планок (при необходимости передвигайте ленты).

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКОБ И ЛЕНТ ДЛЯ МОДЕЛИ CAPCIR

| 1 лента на расстоянии 50 см от края | 1 лента на расстоянии 50 см от края |  | 1 лента в середине ступенчатой части |  | 1 лента на расстоянии 50 см от края |  | 1 лента на расстоянии 50 см от края |  | 1 лента в середине ступенчатой части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 лента по центру, если X<1 м 1 лента на расстоянии 50 см, если X<2 м 2 ленты, если X>2 м | 1 лента по центру, если X<1 м 1 лента на расстоянии 50 см, если X<2 м 2 ленты, если X>2 м | 1 лента по центру, если X<1 м 1 лента на расстоянии 50 см, если X<2 м 2 ленты, если X>2 м | 1 лента по центру, если X<1 м 1 лента на расстоянии 50 см, если X<2 м 2 ленты, если X>2 м | 1 лента на расстоянии 50 см от края |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ СКОБ

| СКОБЫ ABS |  |
| --- | --- |
| 1) При расположении этих скоб убедитесь, что ось находится на расстоянии 500 мм от края бассейна. | 2) Прикрепите опоры. Установите ленту между краями бассейна, фиксирующей пластиной и скобой и натяните ее. |
|  | 3) Затягивайте винты до тех пор, пока скобы не будут полностью закрыты. |
| Скобу Inox следует крепить к стенке + винты |
| 1) При расположении этих предохранительных скоб ось (вал) этих скоб должна быть возвратного типа и располагаться на расстоянии 500 мм от края бассейна. | 2) Завинтите опоры. Установите возвратную предохранительную ленту. |
|  | 3) Зажмите обе стороны вместе. |

Скоба Inox для конструируемой модели + винты

| 1) При расположении предохранительных скоб, ось этих скоб должна располагаться на расстоянии 500 мм от края бассейна. . | 2) Вставьте шпильки M8 в отверстия Ø 10. Завинчивайте до тех пор, пока скобы не смокнуться. Вставьте в скобы возвратные предохранительные ленты. |
| --- | --- |
|  | 3) Зажмите обе стороны вместе. |
| Скобы Inox для реконструируемой модели + винты |
| 1) С помощью ручной угловой шлифмашины обрежьте парапетный (карнизный) камень. | 2) Сделайте два отверстия Ø 10. Вставьте в эти отверстия шпильки M8. Завинчивайте до тех пор, пока предохранительные скобы не смокнуться. Протяните ленты, как показано на чертежах 2 и 3. |
|  | 3) Вставьте в вырез парапетного (карнизного) камня соответствующий кусок. |

Скобы ABS опора INOX

|  | 1) При расположении предохранительных скоб, ось этих скоб должна располагаться на расстоянии 500 мм от края бассейна. |
| --- | --- |
|  | 2) Привинтите опоры. Вставьте ленту через фиксирующую пластинку. Прижмите обе стороны ленты и натяните ее. |
|  | 3) Затягивайте винты до тех пор, пока скобы не будут полностью закрыты. |

LABORATOIRE

NATIONAL

D'ESSAIS

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-303 (mai 2004)

Eléments de protection pour pi seines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage

Сертификат соответствия требованиям по технике безопасности NF P 90-308 (май 2004 г.)

Элементы защиты для вырытых в земле, безбарьерных, частных или общественных плавательных бассейнов – Защитные покрытия и приборы системы безопасности

| Type de couverture de sécurité | : | Volet automatique hors-sol |
| --- | --- | --- |
| Тип защитного покрытия |  |  |
| Modèle | : | CAPCIR |
| Модель |  |  |
| Fabricant | : | EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE |
| Изготовитель: |  | 661 rue J,B, Biot - Espace Polygone |
|  |  | 66000 PERPIGNAN |
| Demandeur de l'attestation | : | EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE |
| Заявитель |  | 661 rue J,B, Biot - Espace Polygone |
|  |  | 66000 PERPIGNAN |

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé E020017/CQPE/8, la couverture essayée est déclarée conforme aux exigences du document de référence.

На основании результатов, приведенных в протоколе E020017 /CQPE/8, подтверждается, что испытанное защитное покрытие соответствует требованиям указанного справочного документа.

Trappes, le 15 novembre 2004

Le Chef de la Division

Produits pour l'Enfance

Глава отдела изделий для детей

Nicole COURCAULT

РУССКИЙ

www.astralpool.com

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗМЕНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ХАРАКТЕРИСТИКИ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА

Редакция номер 004-2008-01-01

# Text boxes

0 ч 30

10 ч 00

"Обрезать"

Острый угол

"Размер X в соответствии 
с таблицей

"Обрезать"

" Размер X в соответствии 
с таблицей

Закругление парапетного камня

Размер X

Фиксирующая пластина

Лента

1-я планка

1-й комплект из 7 планок

Прерыватель цепи на 30 мA не включен в кабель питания 220 В 3x2,5 мм2

Ключ переключателя (ключ замка зажигания) с видом плавательного бассейна

Сторона лестницы

Сторона вала ролика

ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР X

БАССЕЙН

ПОКРЫТИЕ

Выемка

Крыло

Первая ступенчатая планка

Длинная широкая планка

Кабель концевика

Ключ переключателя

Кабель ключа переключателя

Внимание!

Проводка в случае электролиза в соли!

Кабель для электролиза

Электрический кабель

Силовой кабель

Кулачки

Винт грубой настройки (A)

Винт тонкой настройки (B)

(C)

(B)

(A)

500 mm

ASTRALPOOL

Кабель 3x1,5 мм2

Силовой кабель '

- 2x4 мм2 длиной до 15 м

- 2x6 мм2 длиной от 15 до 25 м

- 2x10 мм2 длиной от 25 до 50 м

Электрический кабель

- 3x1,5 мм2

ПРИМЕЧАНИЕ.	Во избежание чрезмерного хлорирования воды в бассейне в присутствии электролиза в соли NO и NC при контакте (замкнутый контакт = закрытое покрытие) следует связываться со специалистом по электролизу. (Смотри материал по связи со специалистом по электролизу (électrolyseur))

500 мм

ЗВЕЗДНЫЙ БАССЕЙН

ASTRALPOOL

500 mm