ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОЖЕКТОР "QUADRALED" И  LUMIPLUS "MINI"

РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ: Руководство по техническому обслуживанию, которое вы сейчас держите в руках, содержит важную информацию относительно необходимых для применения мер безопасности при установке и запуске. Поэтому лицо, проводящее установку, а также пользователь должны прочитать данную инструкцию перед установкой или запуском. Сохраните данное руководство, чтобы обращаться к нему в будущем.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик прожекторов Quadraled и Mini на ОДНОЦВЕТНЫХ СИД (светоизлучающих диодах), следуйте приведенным ниже указаниям:

# ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (см. рисунок на странице 4):

Светильники поставляются с двухжильным медным кабелем сечением 1,5 кв. мм HO7RNF.

Всегда следует быть уверенным в том, что напряжение, поставляемое на светильник, не превышает 12 В. Трансформатор должен предоставлять 9 ВА на каждый подключенный СИД-светильник.

Светильник поставляется с термозащитой, которая, в случае превышения температуры, будет понижать уровень освещенности для того, чтобы избежать перегрева.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Лица, ответственные за проведение сборки, должны иметь соответствующую подготовку для проведения этих работ.

- Избегайте контактов с проводами под напряжением.

- Соблюдайте действующие стандарты относительно предотвращения несчастных случаев.

- В этой связи должны соблюдаться стандарты IEC 364-7-702: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.

- В этой связи для моделей 52143, 52144, 52145 и 52146 должны соблюдаться стандарты IEC 364-7-714:  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. УЛИЧНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.

- Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном электропитании.

  - Изготовитель не несет ответственности в случаях, если при сборке, установке или запуске были установлены или использовались любые электронные компоненты, произведенные на любых предприятиях, кроме предприятий самого изготовителя.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОР

230 В переменного

тока	12 В

перемен-

ного

тока

| ОПИСАНИЕ Модель | ПРОЖЕКТОРЫ LumiPlus "MINI 2.0" / QUADRALED ОДНОЦВЕТНЫЕ |
| --- | --- |
|  | 52130, 52131, 52132, 52133, 52134, 52135, 52155, 52156, 52157, 52158, 52159, 52160, 52147 | 52148 | 52149 | 52150 |
| Мощность | 9 Вт | 18 Вт | 27 Вт | 36 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Электропитание | Переменный ток |
| Защита | Класс III IPX8 |
|  | ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ |

Произведено в Европейском Союзе

Sacopa, S.A.U.

Pol. Ind. Poliger Sud – Sector I, s/n

17854 Sant Jaume de Llierca (Spain) (Испания)

ASTRALPOOL

Avda. Francesc Macià, 38, planta 16

08208 Sabadell (Barcelona) Spain (Испания)

info@astralpool.com

52130Е202-03

- Мы оставляем за собой право полностью или частично изменять содержание данного документа без предварительного оповещения.