# ЖИДКИЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ БЕЗ ХЛОРА (РНМВ)

Коды производителя

L801212H2

Состав

Содержит хлоргидрат полигексаметиленбигуанида; минимальное содержание – 20%.

Фасовка:  упаковка по 3 л

Свойства

Препарат не содержит хлора – следовательно, не образует его нежелательных производных (хлораминов, стабилизатора).

Препарат с сильным последействием.

Бактерициден в широком диапазоне рН (от 6.8 до 8.5).

Обеспечивает постоянную микрофлокуляцию воды.

Пригоден для воды с низкой общей щелочностью (меньше 30 мг/л HCO3).

Не меняет уровень рН воды.

При рекомендованных дозах не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

При опорожнении бассейна воду можно использовать для полива газонов.

Назначение

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.

Способ применения

НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Предварительно отрегулировать рН на уровне 7.0 – 7.4. Влить hth РНМВ, соблюдая следующие дозировки:

Влить окислитель hth Жидкость-шок без хлора (см. инструкцию).

24 часа спустя, при включенной фильтрации  влить прямо в чашу бассейна hth РНМВ из расчета 1 литр на 20 куб. м. воды.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА – Каждую неделю:

При включенной фильтрации  вливать прямо в чашу бассейна hth РНМВ из расчета ¼  литра на 20 куб. м. воды.

Обязательно! Каждую неделю проверять уровень рН и корректировать, если он выходит за пределы показателей 7.0 – 7.4.

Содержание hth РНМВ может быть проконтролировано с помощью hth Тестер АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД/PHMB/pH. Оно должно равняться 30 мг/л.

Внимание:  В случае вашего продолжительного отсутствия следует увеличить дозу. Например, на срок в 1 месяц предусмотреть 1 литр hth РНМВ  на 20 куб. м.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Рекомендуется каждые 15 дней применять флокулянт из расчета 1 картридж на 50 куб. м. воды или проводить шоковую обработку.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Поддержание рН на уровне около 7.0 помогает избежать преждевременной закупорки фильтра из-за высокой жесткости воды.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: При высокой жесткости воды (> 25) применение hth РНМВ  затрудняет уход за диатомным фильтром. Следует избегать сочетания: жесткая вода – диатомный фильтр – hth РНМВ.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Не рекомендуется применять hth РНМВ при фильтрации на картриджах.

Рекомендации по безопасности

Раздражает глаза и кожу.

При соприкосновении с кожей вызывает повышенную чувствительность.

В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает раздражающее воздействие.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.

Длительное хранение концентрированного препарата при температуре от 5°c до 40°C

Взаимодействие с другими продуктами

Применять в комбинации окисляющим, обязательно перекисным, агентом (предпочтительно выбрать  hth  Жидкость-шок без хлора) для уничтожения бактерий и вирусов при обработке воды в бассейне