Байрософт – многокомпонентный жидкий продукт на основе активного кислорода для дезинфекции и предупреждения появления водорослей в бассейне. Эффективное действие при дозировке с помощью автоматической системы Байрософт Дос.

Первое дозирование:

а) после наполнения бассейна свежей водой 1л на 10м3;

б) при старой воде, сначала «шокированная» дезинфекция средством Хлориклар  (1 таблетка для 1м3 воды), после двух дней начать дозирование  БайроСофт ДОС.