# Дезальгин  (

### Препятствует образованию водорослей  с эффектом просветления

Область применения:

# Дезальгин предотвращает рост водорослей в плавательных бассейнах, помогает удалить вещества, обуславливающие мутность воды и делает воду в бассейне прозрачной. Он не содержит хлора.

# Преимущества:

- длительное и эффективное действие слабопенный эффективно в применении  благодаря высокому содержанию активного вещества рН –нейтрален свободен от хлора и тяжёлых металлов, поэтому пригоден для любого типа бассейнов в используемых концентрациях особенно приятен для кожи

Описание продукта:

Жидкий концентрат Альгицида.

Состав: содержит специальную смесь четверичного и поличетверичного соединений аммония.

Рекомендации по использованию:

Обработка : для лучшего перемешивания

лучше всего вводить около заливного ввода.

Предварительная обработка бассейна:

Стенки и дно для дезинфекции и образования защитного слоя намазать раствором 200 мл Дезальгина

на 10 литров воды и дать высохнуть.

Первая обработка:  на 10м3 воды добавить 150 мл Дезальгина .

Последующая обработка: Еженедельно  вводить на 10м3 воды  30 мл (закрытый бассейн ) и соответственно 50 мл (открытый бассейн).

Заросший плавательный бассейн: на 10м3 воды добавить 250 мл дДезальгина и 10 таблеток Хлориклара соответственно 200 г Хлорификс-Гранулята.

Важные указания:

При интенсивной эксплуатации, грозовом дожде, высоких температурах или появления ледового покрытия в бассейне требуются более частые или повышенные количества добавки, вплоть до двойной дозы. По поводу воды, содержащей Дезальгин,  необходимо согласование с производителем по поводу слива воды в рыбные водоемы. Дезальгин не применяется совместно с методиками активного кислорода (Байроклар/Байроплюс). В этом случае применяют Байроплюс.

Указание: При сильно заросшем водорослями плавательном бассейне (до 20 м3) предлагается для сильного хлорирования использовать практичный дозировочный пакет с Хлорификс Компактом (содержание 400 г).

действие/продукт

( регулирование рН

(Дезинфекция воды

(Защита от водорослей Дезальгином соот. Дезальгином Джет

Таблица ухода за водой

Дозировочные значения  в мл для объёма бассейна в м3

| Дезальгин | до20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я дозировка Закрытый бассейн мл Открытый бассейн | 300 300 | 450 450 | 600 600 | 750 750 | 900 900 | 1050 1050 | 1350 1350 |
| Последующие Закрытый дозировки бассейн мл в неделю Открытый бассейн | 60 100 | 90 150 | 120 200 | 150 250 | 180 300 | 210 350 | 270 450 |

(защита от хлопьев Суперфлоком С

Меры безопасности.

Для Дезальгина,четверичного соединения аммония

EWG Nr. 205-351-5

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.

Обозначение по ЕG-нормам опасности веществ V.

Хn = опасен для здоровья

Нет химзапрета V. Нет запрета на использование и не требуется  компетентного заключения.

Указания по опасности (R-статьи )/Рекомендации по безопасности (S-статьи) для концентрированного продукта:

R 22: опасен для здоровья при проглатываниию R 32: раздражает кожу. R 41: серьёзная опасность для зрения

S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.

S 26: при контакте с глазами капитально промыть водой и проконсультироваться с врачом. S  28 : при взамодействии с кожей немедленно промыть  водой.  S 37/39: при работе использовать подходящие защитные перчатки и защитные очки / маску. Не продавать.

Не мешать с другими химикатами.

Меры первой помощи:

Общие указания: Загрязнённую, намокшую одежду  убрать. При контакте с кожей: поврежденные места немедленно промыть большим количеством воды. При длительных осложнениях проконсультироваться с врачом.   При попадании в глаза: с открытыми веками немедленно в течение  10-15 минут промывать большим количеством воды. При проглатывании:  выпить много воды. Обратиться к врачу.

Противопожарные меры

Продукт сам не горюч. Окружающие горящие предметы тушить водой, пеной, песком, осушающими средствами, СО2. Средства пожаротушения выбираются в соответствии с окружением.  При этом носить защитную одежду.

Мероприятия при непредвиденном просыпании:

Персональные меры предосторожности:  Избегать попадания в глаза и на кожу. Мероприятия по защите окружающей среды: не допускать попадания  в рыбные водоемы. Методы очистки/удаления: собрать материалами, поглощающими жидкости (например, песок , опилки).Остатки смыть большим количеством воды  хорошо высушить. Опасно образование слизи.

Использование и хранение:

При использовании надлежащим  образом  никаких особых мер не требуется. Продукт не горюч.  Никаких особых мер не требуется. Сдержать только в стандартной упаковке. При хранении ниже  Оо С продукт застывает вплоть до твердого состояния. Он не теряет своих свойств после оттаивания.  Содержать вдали от продуктов питания и напитков.

Исключать следующие условия и контакт с  веществами: -

Общие замечания: -

Указания по обслуживанию: остатки продукта  не сливать в канализацию, а доставить в пункт сбора проблемных продуктов.

Номер кода отходов 59402.

Контейнер из полиэтилена.

Можно после освобождения и очистки выбросить в мусорное  ведро  (соблюдая соответствующие инструкции) соответственно, освободить  от остатков и сдать в пункт сбора втор-  сырья на регенерацию Запрещается удалять через канализацию

Указания по транспортировке:

Дезальгин неопасный продукт в смысле  ADR/RID -GGVS/E.

Почтовые пересылки разрешены