|  |  | Схема водоподготовки бассейна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хим. анализ воды |  |  | Мех. очистка ванны |  |  |  |
|  |  |  | БАССЕЙН |  |  |  |  |
|  | Грязная вода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чистая вода | Дезинфекция |  | Коррекция РН |
| Коагуляция |  | Фильтрация |  | Нагрев |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Озонирование |  |
| Только, по данной схеме водоподготовки, вода в бассейне станет кристально чистой, идеально комфортной и, что самое важное, соответствующей всем нормам СанПин 2.1.2.1188-03 на плавательные бассейны, которые должны соблюдаться вне зависимости от размеров и назначения бассейна, будь то маленький гидромассажный вирпул или « олимпийский» плавательный бассейн. |

1. Виды бассейнов и санитарно-гигиенические требования к их устройству.

| Виды бассейнов (назначение) | Площадь зеркала воды, м2 | Температура воды, ºС | Площадь зеркала воды на 1 человека, м2, не менее | Время полного водообмена, ч, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные | До 1000 Более 1000 | 24-28 | 8,0 10,0 | 8,0 |
| Оздоровительные | До 40 Более 400 | 26-29 | 5,0 8,0 | 6,0 |
| Детские учебные - дети до 7 лет - дети старше 7 лет | До 60 До 100 | 30-32 29-30 | 3,0 4,0 | 0,5 2,0 |
| Охлаждающие | До 10 | До 12 | 2,0 | - |

Примечания. 1. Глубина бассейнов для детей до 7 лет должна быть не более 0,6 м.

2. Указанное время полного водообмена не относится к бассейнам проточного типа с пресной водой.

3. Температура воды в открытых бассейнах должна поддерживаться летом на уровне 27, зимой 28 ºС.

2.Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов.

| Название помещения | Температура воздуха, ºС | Относительная влажность, % | Параметры воздухообмена | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Залы ванн бассейнов | На 1-2 выше, чем воды | До 65 | Скорость, м3/ч | Не более 0,2 |
|  |  |  | Не менее 80 на 1 занимающегося и не менее 20 на 1 зрителя |  |
| Залы подготовки к занятиям | 18 | До 60 | Не менее 80 на одного занимающегося | Не более 0,5 |
| Раздевальни | 25 | То же | Кратность в 1 ч | Не нормируется |
|  |  |  | приток | Вытяжка |  |
|  |  |  | По балансу с учетом душевых | 2 (из душевых) |  |
| Душевые | 25 | - // - | 5 | 10 | То же |
| Массажные | 22 | - // - | 4 | 5 | - // - |
| Камера сауны | Не более 120 | - // - | - | 5 (периодического действия при отсутствии людей) | - // - |

3.Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации).

| ПОКАЗАТЕЛИ | НОРМАТИВЫ |
| --- | --- |
| Физико-химические Мутность, мг/л Цветность, град. Запах, баллов Хлориды (при обеззараживании воды гипохлоритом натрия, получаемым электролизом поваренной соли) мг/л Остаточный свободный хлор (при хлорировании), мг/л Остаточный бром (при бромировании), мг/л Остаточный озон (при озонировании), мг/л Хлороформ (при хлорировании), мг/л Формальдегид (при озонировании), мг/л | не более 2 не более 20 не более 3 не более 700 не менее 0,3-не более 0,5 0,8-1,5 не более 0,1 (перед поступлением в ванну бассейна) не более 0,1 не более 0,05 |
| Микробиологические Основные: Общие колиформные бактерии в 100 мл Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл Колифаги в 100 мл Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) в 100 мл Дополнительные Возбудители кишечных инфекций Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 100 мл | не более 1 отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие |
| Паразитологические Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 50 мл Яйца и личинки гельминтов в 50 мл | отсутствие отсутствие отсутствие |