# Суперфлок С(

Коагулирующее средство  в картушах длительного действия или удаления взвесей, применяемое с песочными фильтрами.

С помощью Суперфлока С можно не фильтруемые загрязнения в воде сделать фильтруемыми. С заранее приготовленными порциями средство удаления хлопьев, (взвесей) в супреблоке С образует коагулянты на пути к фильтру, который не задерживает мелкие частицы мути и грязи, хлопья. После этого эти частицы задерживаются фильтром.  Таким  образом, из воды плавательного бассейна при ее циркуляции удаляются мелкие частицы. Вода становиться кристально чистой. Благодаря улучшенной рецептуре теперь Суперфлок С действует еще лучше в течение многих  дней, особенно хорошо он подходит к песчаным фильтрам.

Преимущества:

- Значительно улучшен фильтрационный эффект

- Кристально чистая вода

- Благодаря специальным добавкам особенно медленно растворяется

- Долговременное действие благодаря непрерывной подаче средства, удаляющего взвеси

- Оптимальное действие в области рН 7,0 – 7,4

- Независимость от температуры.

Описание продукта:

Медленно растворимый, заранее порционированный коагулятор хлопьев (взвесей).

Состав: содержит сульфат алюминия.

Рекомендации по использованию:

Рекомендуется для лучшего удаления хлопьев (взвесей) установить  значение рН 7,0-7,4 при помощи рН - минус или рН – плюс.

Обработка: в течение 1-2 недель после промывания фильтра положить Суперфлок С –Картуш в скиммер (устройство для циркуляции воды) или во входной фильтр насоса для лучшего перемешивания. Тогда оно действует в режиме проточного перемешивания. 1 картуши хватает для обработки максимально 50 куб.м. воды. Пустые Суперфлок С картуши могут быть без проблем утилизированы.

Важные указания:

Если вода, несмотря на введение Суперфлока С все же не становится чистой, помутнение воды может иметь органическую природу. В этом случае помогает ударная дезинфекция, Хлорикларом, Хлорификсом или Хлорификс Компактом. Предположением безусловного образование коагулянтов служит непрерывная работа фильтровального устройства. Мощность насоса, величина фильтра и его материал должны соответствовать друг другу. Возможно так же использование картушечного фильтра, в этом случае может стать необходимым   частое промывание фильтрующего элемента.

Указание: Использование Суперфлока С наиболее заметно в освещенных закрытых бассейнах, так как мелкие взвеси при ярком освещении становятся наиболее заметны.

## ДЕЙСТВИЕ /ПРОДУКТ

- Регулирование рН

- Дезинфекция воды

- Защита от водорослей

- Защита от хлопьев Суперфлоком С

Таблица ухода за водой		Дозировочные значения для объема в куб.м.

| Суперфлок С | До 50 куб.м. | От 50 до 100 куб.м. |
| --- | --- | --- |
| Картуша средства удаления взвесей шт. Полных 1-2 недели (при мутной воде немедленно) | 1 | 2 |

Меры безопасности.

Для Суперфлока С, сульфата алюминия.

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.

Обозначения по ЕG-нормам опасности веществ  V.

Этот продукт не имеет обозначения по ЕG-нормам опасности веществ  V.

Нет химзапрета  V.  Нет запрета  на использование, и не требуется компетентного заключения.

Указания по опасности (R-статьи)/Рекомендации по безопасности  (S-статьи) для концентрированного продукта:

S 2: не должно попасть в руки детей. Не продавать.

Не мешать с другими химикатами.

Меры первой помощи:

Общие указания: Не требует, каких либо особых мероприятий. При контакте с кожей: промыть водой.

При длительных осложнениях проконсультироваться с врачом.

При попадании в глаза: с открытым веками промыть проточной водой.

При проглатывании: прополоскать рот и выпить много воды. При длительных осложнениях  обратиться к врачу.

Противопожарные меры:

Подходящие средства пожарутешения: СО2, порошок для тушения пожара, брансбойт, средства пожарутешения согласовать с окружением. Особые средства  защит: использовать защитную одежду. Прочие замечания: сам продукт не горюч.  Обычные контейнеры тушить брансбойтом.

Мероприятия при непредвиденном просыпании:

Персональные меры предосторожности: не требуются. Мероприятия по защиты окружающей среды: не удалять через канализацию, не допускать попадания  в поверхностные и грунтовые воды. Методы очистки/удаления механически очистить. Дополнительное замечание:  не выделяется опасных веществ.

Использование и хранение:

Особых условий не требуется.

Исключить следующие условия и контакт с веществами:

Очень высокая температура горения. При температуре ( 400 (С начинается разложение и может появиться три оксид серы (SO 3)

Общие замечания:

Указания по обслуживанию: остатки продукта не выбрасывать в мусорное ведро, а доставить в пункт сбора проблемных продуктов.

Номер кода отходов 51531.

Контейнер из полиэтилена. Можно после освобождения и очистки  выбросить в мусорное ведро (соблюдая соответствующие инструкции соответственно) или освободить от остатков и сдать в пункт сбора вторсырья  на регерацию.

Указания по транспортировке:

Суперфлок С неопасный продукт в смысле ADR/RID- GGVS/E

Почтовые пересылки разрешены.