CTX – 161     “ЖИДКИЙ ХЛОР”

Жидкий реактив для дезинфекции воды в ваннах  spa, плавательных бассейнах и индустриальных водомагистралях.

С помощью CTX-161 возможно уничтожение и очистка воды от бактерий, вирусов, микроорганизмов и микроводорослей.

ДОЗИРОВКА:

- Первичная обработка:  добавить 1 л CTX-161 на 10 м3 воды или 150 грамм CTX-200/GR на 10 м3 of water. Через два часа отрегулировать уровень pH между 7,2 - 7,6 с помощью CTX-10 или CTX-20.

- Основное обслуживание: После регулировки уровня pH воды добавлять 0,5 л CTX-161 на  10 м³ воды ежедневно.

Приведённая дозировка является усреднённой и корректируется в зависимости от характеристик воды и климата.

Первичная обработка (суперхлорирование) необходимо повторить, если вода не стала прозрачной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

При работающем фильтрующем оборудовании добавлять рекомендуемое количество CTX-161 с помощью дозирующего устройства.

Уровень свободного остаточного хлора должен быть в пределах 0,5 - 2 ppm. Этот уровень легко определяется с помощью хлор-рН тестера и должен проверяться не реже двух раз в день.

СОСТАВ:  Гипохлорит натрия 15%

Nº CEE: 231-668-3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

R 31 При взаимодействии с кислотами выделяет ядовитый газ.

R 34 Может вызвать ожог.

S ½ Плотно закрывайте крышку и храните вне досягаемости детей.

S 13 Храните вдали от продуктов питания, напитков и кормов для собак.

S 28 При попадании на кожу немедленно промойте большим количеством воды.

S 36/37/39 При работе с реагентом используйте средства защиты кожи и глаз.

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ ИЛИ НЕДОМОГАНИИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. (по возможности покажите этикетку)