## CTX - 110

ЖИДКИЙ КИСЛОРОД

Жидкое средство на основе активированного кислорода. Применяется для проведения бесхлорной обработки воды бассейна. Препятствует образованию морских водорослей и делает воду прозрачной. CTX – 110 также может применятся при обработке с применением озона, ультрафиолета и пр.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………….жидкость

Цвет ……………………………………………...бесцветная

pH (20º C)  .……………………………………...1 - 2

Плотность (20º C) …… …….………………….1,10 г/см3

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не содержит металлы.

- Ликвидирует органические вещества и микроорганизмы в воде бассейна.

- В отличие от комбинированного хлора, не вызывает раздражения глаз, т.к. не содержит азот.

- Уничтожает все плавающие в воде частицы, таким образом очищая воду.

- Не образует пены.  Рекомендовано к применению во всех типах бассейнов.

- Вода, обработанная с применением O2 TRILIQUID, не сушит волосы и кожу.

# ДОЗИРОВКА

Дозировка O2 TRILIQUID осуществляется при помощи дозирующего насоса.

- Начальная обработка:  1 л O2 TRILIQUID на 10 м³ воды. Спустя два часа, отрегулировать уровень рН в воде бассейна на уровне 7,2 – 7,6 при помощи CTX-10 или CTX-20.

- Ежедневная обработка:  после того, как уровень рН был отрегулирован, добавить необходимое количество реагента. Уровень кислорода в воде бассейна должен составлять 20 мг/л.

Для обработки с применением озона, дозировку необходимо отрегулировать, чтобы уровень кислорода в воде бассейна составлял 2 мг/л.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка регулируется в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

Шоковую обработку при первоначальном применении необходимо проводить до тех пор, пока вода бассейна не станет прозрачной. Если требуется обработка с применением хлора, концентрацию O2 TRILIQUID необходимо сократить до 0.

Если Вы проводите обработку воды бассейна, в которой содержатся ионы нерастворимых металлов (медь, железо и пр.), перед применением O2 TRILIQUID необходимо добавить в воду CTX-700.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество реагента поместить в дозатор. Рекомендуется проводить обработку в вечернее время в отсутствие купающихся.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 30 л