CTX-23

СРЕДСТВО ДЛЯ ШОКОВОЙ ОБРАБОТКИ

БЕЗ ХЛОРА

Хлор, как и бром, предотвращает развитие бактерий и водорослей в воде бассейна и в СПА. Но хлор вступает в реакцию с органическими веществами, приносимыми в воду купающимися. В результате образуются хлорамины и комбинированный хлор.

Хлорамины, в отличие от хлора, обладают гораздо меньшей степенью очистки воды; это химическое соединение не способно бороться с образованием бактерий и водорослей. Более того, хлорамины загрязняют воду. При значительном содержании хлораминов в воде бассейна чувствуется характерный запах хлорки и может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей купающихся. Это свидетельствует о необходимости проведения шокового хлорирования с целью уничтожения хлораминов в воде бассейна. Именно в этом случае применяется СТХ-23.

CTX-23 – это вещество в гранулах, не содержащее хлор, уничтожающее органические вещества и хлорамины.

ТРАДИЦИОННАЯ ОЧИСТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛОРА

Традиционным методом очистки является  шоковое хлорирование. В этом случае в воду бассейна добавляется количество хлорсодержащего препарата в 10 раз превышающего уровень хлораминов в воде. Использование меньшего количества хлора не решает проблемы, т. к. образуется еще большее число хлораминов.

После проведения шокового хлорирования уровень хлора в воде резко повышается (10 частей на миллион, в то время, как нормальный уровень составляет от 0,5 до 2 частей на миллион). В связи с этим после проведения шокового хлорирования необходимо подождать 8 – 10 часов. Только по истечении этого времени можно пользоваться бассейн.

## ОБРАБОТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТХ-23

- В результате такой обработки уничтожаются хлорамины и органические вещества.

- Шоковое хлорирование CTX-23 применяют как в частных, так и в общественных бассейнах. По истечении этой процедуры следует подождать 15 мин.

- Предотвращает образование хлораминов.

- CTX-23 – без запаха, не вызывает раздражения.

- CTX-23 не наносит вреда покрытию бассейна (винил, полиэстер).

- CTX-23 подходит для применения в бассейнах и СПА, обработанных бромом, поскольку вызывает реакцию инертного брома, который очищает воду.

# СВОЙСТВА

Состояние						 твердое вещество  в гранулах

Цвет							 белый

pH (на 1% раствора) 				               2 – 3

Растворимость						 250 гр/л

# ДОЗИРОВКА

Шоковая обработка: 10 гр CTX-23 на 1м³. Проводить такую обработку рекомендуется раз в 15-20 дней или по мере необходимости (помутнение воды).

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Распределите равномерно необходимое количество CTX-23 по поверхности воды. CTX-23 следует добавлять в отсутствие купающихся. По окончании этой процедуры должно пройти не менее 15 минут.

# УПАКОВКА

по 1 – 5 и 30 кг.