CTX-392

TRIPLEX 200

Органическое соединение в таблетках для уничтожения бактерий, вирусов и микроорганизмов. Предотвращает образование водорослей. Очищает воду.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………………………таблетки

Цвет ………………………………………………………..белый, голубой

Вес ………………………………………………………… 200 г

Содержание хлора ……….….…………………………..88 %

pH (1%) …………….. …….…………..………………….. 2 - 3

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 15 г CTX-200 в гранулах на 1 м³ воды. По истечении 2 часов урегулируйте уровень pH в пределах 7,2 - 7,6, используя CTX-10 или CTX-20.

- Постоянная обработка: после урегулирования pH в течение 7-10 дней добавляйте по 1 таблетке CTX-392 на 20 м³ воды.

Указанную дозу считать основной но ее можно изменить  в зависимости от характеристик бассейна и климатических условий.

Начальную обработку проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавьте необходимое количество CTX-392 в скиммеры и включите фильтровальное оборудование; во время фильтрации реагент полностью растворится.

Также возможно добавить CTX-392 непосредственно в воду и равномерно распределить по поверхности воды. Дезинфекцию проводить желательно в вечернее время и при отсутствии купающихся.

Содержание хлора в воде не должно превышать показатель 0,5 – 2 мг/л. Дважды в день измеряйте концентрацию хлора с помощью хлорного тестера и рН тестера.

# УПАКОВКА

по 1 – 3 – 5 – 12 – 30 - 50 и 60 кг.