CTX-55

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

Кристаллическое вещество со свойствами кислоты. Применение данного реагента предотвращает появление пятен от солевых отложений и грязи в воде, а также на картриджных и  песочных фильтрах.

Промывка фильтра не всегда является достаточной процедурой для полной его очистки от загрязняющих частиц. Эти частицы вызывают засорение и препятствуют свободной фильтрации. В свою очередь происходит поломка фильтра и, как следствие, неочищенная вода поступает в бассейн.

# СВОЙСТВА

состояние……………………………………………твердое кристаллическое вещество

цвет ………………………………………………….белый

плотность ……………………………………..2,12 г/см³

pH 1 % раствора  …………………………...…….. 1,18

# ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистке подлежат только картриджные и песочные фильтры.

1. -	периодическая очистка фильтра.

поместите 0,5 кг CTX-55 в префильтр насоса или в скиммер. Включите фильтр на непродолжительное время, за которое реагент попадет внутрь фильтра. Затем выключите фильтр и добавьте CTX-55. Оставьте реагент на 1 час, затем тщательно промойте фильтр.

2. -	ежегодная очистка фильтра.

- Проследите за тем, чтобы в фильтре не было воды.

- Откройте крышку и залейте 10% раствор CTX-55 (1 кг реагента на 10л воды), убедитесь, что фильтр заполнен полностью.

- Оставьте реагент на 8 ч.

- Затем промойте большим количеством воды.

# УПАКОВКА

По 1,5 - 15 и 40 кг в картриджах.