CTX-57

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА NETAFILTER

Кислотный реагент в жидкой форме. Удаляет солевые отложения и грязь, скапливающиеся внутри фильтра.

СВОЙСТВА

# Состояние .......……………………......................... жидкость

Цвет...........................………………………........... бесцветный

плотность ..............……………………….......1.15 г/см³

pH .............................………………………... 0

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Реагент не обладает запахом и не выделяет вредных паров.

2) Подходит для очистки фильтров из нержавеющей стали и полиэстера.

3) Не пенится. При растворении извести образуются пузырьки.

4) Реагент легко смывается водой.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент применять только в песочных и картриджных фильтрах.

Слейте воду из фильтра через клапан на дне и закройте его.

Залейте в фильтр 2 л воды через верхний клапан , затем CTX-57 из расчета 2л на 10 кг песка или кремния.

Вода с реагентом должны покрывать песок на 20-30 см. Когда образование пузырьков прекратится (должно пройти 4-8 ч), закройте и включите фильтр.

ВНИМАНИЕ!

Для очистки фильтра вода должна пройти строго через фильтр.

При фильтрации следите за уровнем рН воды поступающей в фильтр и уже профильтрованной воды (он должен быть одинаковым). Когда уровень рН будет совпадать, процесс очистки фильтра можно считать завершенным.

При необходимости процедуру повторить (в случае обнаружения затвердевших частиц песка).

УПАКОВКА

по 5 и 25 л в контейнере.