CTX-605

УМЕНЬШИТЕЛЬ

ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Средний уровень жесткости воды должен быть в пределах 175 - 300 г/мл CaCO3.

Если жесткость воды превышает указанные показатели, вода становится мутной. Возникает необходимость уменьшить жесткость. Рекомендуем в этих целях использовать CTX-605.

# СВОЙСТВА

Состояние…………………………………………………порошок в твердом состоянии

Цвет………………………………………………………..белый

Плотность (при 20º)……………………………………...0,80 - 0,95 г/см³

Растворимость (при 20º)………………………………..3,7 г/100 мл

# ДОЗИРОВКА

150 г CTX-605 для уменьшения жесткости на 10 г/мл CaCO3 на 10 м³ воды. Указанную дозу считать основной.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По максимуму слейте воду из бассейна.

При отсутствии купающихся в бассейне распределите необходимую дозу CTX-605 по поверхности воды (реагент не разбавлять водой). Вода приобретет цвет молока.

Фильтровальное оборудование должно быть в положении «рециркуляция» в течение 3 часов.

По истечении 3 ч выключите фильтры и добавьте 100 мл флокулянта CTX-41 на 10 м³ воды. В течение 3 дней помутнение воды исчезнет.

Для устранения осадка включите фильтры, либо используйте оборудование для очистки дна. Прочистите фильтр в случае его засорения.

Заполните бассейн водой до необходимого уровня и измерьте жесткость и щелочность воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

-уровень жесткости воды должен быть всегда в пределах 175 - 300 г/мл CaCO3.

-данную процедуру рекомендуем проводить за неделю до начала купального сезона.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 5 и 25 кг.