Плавающие фонтаны Aqua Source (Греция)

Модель FF-100, 200, 300

Благодаря специальной конструкции данные фонтаны легко держатся на поверхности воды и идеально подходят для частных плавательных бассейнов, отелей и т.д. Неповторимый дизайн фонтанов прекрасно дополняет оформление любого бассейна, особенно подчеркивая это в ночное время суток.

Модельный ряд представлен из 3 фонтанов, каждый из которых имеет отдельное исполнение. Комплект оборудования включает надводный корпус, форсуночные кольца, центральную форсунку, прожекторы, помпу с кабелем.

Плавающие   фонтаны   могут  устанавливаться   в   любых   типах бассейнов глубиной более 40-50 см и шириной более 4 м.

| Технические характеристики на фонтаны: | FF-100 | FF-200 | FF-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний диаметр | 90 см | 130 см | 130 см |
| Высота подъема воды | 3 м | 3,5 м | 3,5 м |
| Разлет брызг | 4 м | 6 м | 6 м |
| Потребляемая мощность | 610 вт |  |  |
| Надводный корпус | полиэстер | полиэстер | полиэстер |
| Форсуночные кольца (Ø 0,45 и 0,95), выполненные из трубы Ø 22 мм |  | 2шт. | 2шт |
| Регулируемые форсунки ASB-180, установленные на форсуночных кольцах | 25 шт. | интервал 10 см | интервал 10 см |
| Центральная фосунка | ADL-135 |  | ASB-140 |
| Помпа (нержавеющая сталь) | 7м3/ч | 10м3/ч | 10м3/ч |
| Прожектора подводные ULF-6 (120 Вт), для многоцветового эффекта | 3 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Кабель H07RHF 5х 15 | 15 м | 15 м | 15 м |
| Контрольная панель | + | + | + |

Прожекторы могут быть 220В/110В/42В/24В или 12В, требуется соответствующий трансформатор.

Фонтаны поставляются в собранном виде, их монтаж занимает всего несколько минут, после этого дополнительных работ не требуется. Единственное, что необходимо сделать, это включить в сеть.

Монтаж:

- Откройте картонную коробку.

- Фонтан   полностью  собран.   Выньте  из  коробки  и  уложите  на  поверхность. Внимание: используйте для этого специальные поручни.

- Разместите фонтан в бассейне.

- Надводный корпус крепится 2 тросами (направленными в противоположные друг от друга стороны). Закрепите их на противоположных бортах бассейна с учетом желаемого устойчивого размещения фонтана.

- Включите фонтан в сеть (длина кабеля -15 м).

Внимание: чтобы достать фонтан из бассейна, потяните его на себя за нужный трос и выньте, используя поручни.

Меры предосторожности:

- Подключение фонтана в электрическую сеть производить только через УЗО (30mA)

- Запрещается плавать в бассейне при эксплуатации в нем фонтана. Установите вблизи предупреждающие таблички!

- Запрещается размещать фонтан (даже в выключенном состоянии) в бассейне в момент нахождения в нем купающихся людей!

- Запрещается использовать кабель для выемки фонтана из бассейна!