ЖИДКАЯ ПЛЕНКА

Затирка (уплотнитель) для швов  на пленке ПВХ для прудов.

Жидкая пленка состоит из растворенного состава (тетрагидридфуран) и размягченного поливинилхлорида.

Применяется для укрепления, герметизации и дополнительной защиты склеенных и сваренных стыков пленки, а также в местах крепления пленки к каркасу, в местах встроенного оборудования и т.д.

Склеенные или сваренные швы следует сначала полностью высушить, очистить и обезжирить. Используйте кисточку средней жесткости, которую следует макать в емкость с жидкой пленкой и наносить состав на подготовленную поверхность. После высыхания нанесенного состава (проверить ногтем), процесс следует повторить. После полного высыхания можно запускать бассейн только через 24 часа, когда полностью улетучится вещество-растворитель.

Внимание!

Данное средство не может применяться при ремонте мелких дырок на пленке, в данном случае необходимо использовать специальный рем.комплект.

- Избегать замерзания данного продукта!

- Легко воспламеним! (Может выделять взрывоопасные пероксиды!)

- Раздражает слизистые оболочки глаз и органов дыхания!

- При работе с данным средством не курить, не применять вблизи источников возгорания!

- Избегать возникновения вблизи места хранения возможности статического электричества!

- Не сливать в канализацию!

- Утилизовать в специальные мусорные контейнеры!