ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ НИЗКОГО СТУЛА (ВЫСОТА 15 3/4 ДЮЙМА)

Номер по каталогу 15673

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| Поз. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | № по каталогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Сидение | 00109R0003 |
| 2 | 4 | Болт DIN-933 М8х16 | 70101R08016 |
| 3 | 1 | Основание сидения | 11277R0021 |
| 4 | 4 | Болт DIN-7981 М6,3х25 | 70114R06025 |
| 5 | 1 | Опора сидения | 15673R0400 |
| 6 | 19 | Шайба DIN-127 (8 | 70120R08000 |
| 7 | 19 | Гайка DIN-934 М8 | 70121R08000 |
| 8 | 1 | Гайка опоры сидения | 15673R0002 |
| 9 | 1 | Пластмассовое гнездо | 15673R0001 |
| 10 | 1 | Болт DIN-933 М5х10 | 70101R05010 |
| 11 | 1 | Правая опора | 15673R0300 |
| 12 | 11 | Специальный болт М8х73 | 05488R0005 |
| 13 | 2 | Гайка DIN-1587 М6 | 70123R06000 |
| 14 | 1 | Узел направляющей опоры для зонтика | 00109R0500 |
| 15 | 1 | Барашковая гайка М6х30 | 00109R0002 |
| 16 | 2 | Зажим опоры для зонтика | 00109R0004 |
| 17 | 2 | Шайба DIN-127 (6 | 70120R06000 |
| 18 | 1 | Узел опоры для зонтика | 00109R0400 |
| 19 | 2 | Болт DIN-933 М6х16 | 70101R06016 |
| 20 | 5 | Сочлененный наконечник (43 | 00045 |
| 21 | 1 | Пластмассовая ступенька | 05500R0001 |
| 22 | 1 | Стопорное кольцо DIN-6799 (19 | 70137R19000 |
| 23 | 4 | Болт DIN-933 М8х35 | 70101R08035 |
| 24 | 1 | Опорная рама | 15673R0100 |
| 25 | 4 | Пластмассовая площадка | 00025R0004 |
| 26 | 1 | Левая опора | 15673R0200 |
| 27 | 1 | Опорная рама | 15674R0400 |

А. - 	Установите пластмассовую площадку (25) на рамах (24 и 27) и закрепите две площадки и две ступеньки (21) на опорах (11 и 26).

Б. -	Установите вращающуюся опору сидения (5) на основании сидения (3), и закрепите сидение (1) на основании сидения.

В. -	Установите вращающуюся опору сидения (5), шайбу (8), гнездо (9) и стопорное кольцо (22), затем установите сидение в трубку, совместив отверстия, и вставьте в отверстия винты (10).

Г. - 	Установите сочлененные наконечники (20) и опоры для зонтика (14 и 18).

Отпечатано в ЕС

NIF ES A 08246274

15673E201 02.03

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Обслуживание используемых в бассейне деталей, изготовленных из нержавеющей стали

- Вода в бассейне должна подвергаться фильтрации и химической обработке в соответствии с инструкциями производителя бассейна для того, чтобы в ней поддерживались требуемые значения  рН, содержание хлора, солей и т. п.

- Добавление в бассейн химических реактивов должно выполняться на достаточном расстоянии от деталей бассейна, изготовленных из нержавеющей стали для того, чтобы исключить попадание на них химических реактивов, в результате чего на поверхности нержавеющей стали могут образовываться пятна.

- Не допускайте образования на поверхности нержавеющей стали отложений пыли, солей, цемента, грязи, а также контакта нержавеющей стали  с другими материалами (особенно с железом), так как это может привести к образованию ржавчины.

- При выполнении первоначальной очистки оболочки бассейна (перед наполнением бассейна водой) и при последующих чистках бассейна снимайте все детали из нержавеющей стали для того, чтобы исключить их контакт с чистящими средствами. Все детали из нержавеющей стали, которые невозможно снять, после чистки бассейна должна быть тщательно промыта большим количеством воды.

- В крытых бассейна концентрация корродирующих паров, образующихся в результате применения химических реактивов, выше чем в открытых бассейнах, поэтому в крытых  бассейнах чистка должна выполняться чаще чем в открытых.

- Там где это возможно, детали бассейна, изготовленные из нержавеющей стали, должны быть электрически соединены друг с другом для того, чтобы они находились под одним электрическим потенциалом.

- Так как элементы конструкции бассейна, изготовленные из нержавеющей стали работают в суровых условиях окружающей среды, то должен быть правильно выбран сорт нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316).

# Хранение

- Детали из нержавеющей стали перед хранением должны быть сняты, промыты пресной водой и высушены. Детали из нержавеющей стали не должны храниться рядом с химическими реактивами и дозирующими устройствами.

- Если на деталях из нержавеющей стали имеются пятна или отложения солей кальция, очистите их с помощью чистящего средства для нержавеющей стали ASTRAL POOL без использования абразивных чистящих средств. После этого промойте их пресной водой и тщательно высушите.