# Рекомендации по работе

# с «водяным пылесосом»

- Убедитесь, что уровень воды в бассейне соответствует норме и фильтр очищен.

- Раздвиньте телескопическую штангу «пылесоса» до необходимой длины, зафиксируйте ее путем поворота по часовой стрелке и опустите щетку «пылесоса» на дно бассейна.

- Включите фильтр и поднесите фланец, на который одет шланг «пылесоса»,  к форсунке подачи воды в бассейн. В течении 10-15 сек. струя воды,  выходящая из форсунки, вытеснит весь воздух,  находящийся в шланге «пылесоса».

А) Для навесного скиммера.

Не выключая фильтр оденьте фланец «пылесоса» сверху на подвижное ведерко скиммера.

Б) Для встроенного скиммера.

Оставьте шланг пылесоса с фланцем в воде. Выключите фильтр. Откройте верхнюю крышку скиммера и за возможно короткий срок состыкуйте «пылесос» со скиммером и включите фильтр.

- Дождитесь момента выхода остатков воздуха из гибкого шланга по характерному подтапливанию шланга в воде и начинайте чистку дна и стенок бассейна.

- По окончании чистки выключите фильтр, приведите систему в первоначальное состояние в порядке, обратном указанному и проведите чистку фильтра (см. рекомендации по режимам работы фильтра.)

- Доведите  уровень воды в бассейне до нормального состояния.

В)При наличие в бассейне встроенных форсунок для подключения «пылесоса» его необходимо подключать к ним.

ВНИМАНИЕ:

- При работе  с «пылесосом» электрический нагреватель должен быть отключен.

- При сильном загрязнение  чистку дна и стенок бассейна видите в режиме  «Опорожнение», во всех остальных случаях – в режиме  «Фильтрация»

- Не допускайте попадания воздуха  через  «пылесос» в корпус фильтра.

В случае попадания воздуха удалите его, включая фильтр  в режимах «Обратная промывка» и

«Уплотнение» (см. рекомендации по режимам работы фильтра).