РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

- Держатель прожектора установить на желаемом месте (рис.1).

- Установить слева вверху уплотнитель, для эл.кабеля прожектора, над держателем (рис.2).

- Прожектор поставляется с кабелем длиной 3,5 м из них 2 м пропустить через отверстие, а оставшиеся 1,5 м смотать в прожекторе, чтобы можно было поднять его на край бассейна для монтажа, замены лампы и т. д. (рис.3).

- Закрутить гайку уплотнителя до упора (рис.4).

- Закрепить прожектор на держателе (рис.5) таким образом, чтобы лампа была обращена вниз, а патрон, в который устанавливается лампа, остался наверху. Это делается для того, чтобы избежать теней на дне бассейна.

ЗАМЕНА  ЛАМПЫ

Замена лампы осуществляется без слива воды из бассейна

- Снять узкое внутреннее кольцо за четыре выемки (рис.6) с помощью отвертки.

- Отвинтить болты, крепящие корпус прожекторы к держателю (рис.7.А).

- Поднять прожектор на кран бассейна (рис.7.Б)

- Отвинтить гайки, соединяющие кольцо с диафрагмой (рис.8).

- Снять дефектную лампу и подключить новую.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: не трогать лампу голыми руками (рис.9.А), а всегда использовать картонную прокладку (рис, 9.Б).

- Собрать прожектор в обратном порядке и при этом обращать внимание на то, чтобы кабель наматывался по часовой стрелке в два витка под двумя направляющими клеммами диафрагмы с помощью отвертки (рис.10).

- Ни в коем случае не натягивайте кабель во время наматывания (рис.11)

##### Гарантия на лампу не распространяется

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1.   При установке подводных прожекторов в бассейнах необходимо соблюдать следующее:

- чтобы хорошо осветить бассейн, нужно установить по одному 100 Вт галогенному прожектору на каждые 25-35 м2 водной поверхности;

- в особо глубоких бассейнах нужно установить по одному 100 Вт прожектору на каждые 30-40 м2 объема воды;

- чтобы избежать ослепления, прожекторы должны быть установлены так, чтобы они светили в противоположную движению сторону;

- при установке в спортивных или тренировочных бассейнах, прожекторы должны быть установлены на боковые стенки бассейна во избежание ослепления пловцов ночью.

2.   Удостовериться, что напряжение, подводимое к лампе, ни в коем случае не превышало 12В.

3.   Прибор погружать в воду только целиком и закреплять на вертикальных стенах.

4.   Включать прожектор вне воды категорически запрещается.