ПРОЖЕКТОР (SWIM TEC)   ЗООВт

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Эти прожектора были изготовлены специально для бассейнов с пресной водой с учетом международных директив по технике безопасности для этих типов приборов и конкретно в соответствии с европейской директивой ЕN 60598-2-18, в которой описаны приборы малого напряжения III класса 12 Вольт. Правильное использование прожекторов требует, чтобы они были установлены полностью погруженными под воду.

Изготовитель не несет ответственности за монтаж, сборку, ввод в эксплуатацию и прочие манипуляции электрических компонентов не заводского производства. Монтаж прожекторов должен осуществлять только компетентный специалист.

Перед началом монтажа следует проверить содержимое упаковки на комплектацию: В коробке находятся следующие детали:

- Закладная с арматурой

- Пластиковый фланец

- 2 прокладки (для прожекторов под пленку)

- Прожектор с арматурой

- Пакет шурупов, адаптер РG 16

- Защитный шланг для проводов

- Шаблон

###### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

При встраивании подводных прожекторов в бассейн мы рекомендуем следовать нижеуказанным действиям:

- Чтобы достичь хорошего освещения бассейна; рекомендуется встраивать один прожектор 300 Вт на 25-35 м2  поверхности воды

- Для особо глубоких бассейнов рекомендуется встраивать один прожектор на 30 - 40 м3 объема воды.

- Необходимо следить за тем, чтобы ни в коем случае напряжение в прожекторе не было выше 12 Вольт

- Чтобы избежать ослепления, прожектора должны устанавливаться    в противоположном направлении от жилого дома или обычного вида на бассейн.

- При установке прожекторов в бассейны, которые предназначены для спортивных соревнований или тренировок, прожектора должны устанавливаться сбоку. Это предотвратит возможность ослепления плывущего ночью.

- Мы рекомендуем устанавливать прожектора в хорошо доступном месте вблизи верхнего края бассейна. Это предотвратит слив бассейна, если требуется произвести какие-либо действия с прожектором или заменить его. (Рис. 1)

- Эти прожектора были изготовлены для установки вертикально в стены бассейна в полностью погруженном под воду состоянии. Нельзя подсоединять прожектор, если он не будет полностью находиться под водой,

- Перед монтажом прожектора мы рекомендуем проверить, достаточно ли прочно прикручено сплющенное соединение.

###### МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ ПРОЖЕКТОРА

Внимание: Прежде чем производить какую-либо работу с прожектором, убедитесь, что он не подключен к сети.

Способы крепления закладной прожектора к стене бассейна различны для бетонных и сборных бассейнов и соответствуют типу прожектора.

Прожектора для бетонных и сборных бассейнов должны устанавливаться в стене бассейна на 700 мм ниже края бассейна. (Рис.1) Закладная и фланец должны быть установлены таким образом, чтобы надпись «ТОР» находилась наверху.

- Бетон (См. рис.2) Необходимо следить за тем, чтобы бетон не попал в закладную.

- Плитка (См. рис.З) Плитка должна быть уложена до краев закладной.

- Пленка (См. рис.4) Наклеить прокладку на накладную, прикрепить пленку, фланец закрепить при помощи 8 винтов и обрезать пленку по внутренней стороне закладной.

- Сборный бассейн с пленкой (См. рис.6) Для облегчения монтажа мы советуем воспользоваться имеющимся в упаковке  шаблоном.

При помощи шаблона нужно сделать отверстие в стене бассейна диаметром 200 мм и 10 дырок вокруг него (См. рис.5). Затем: наклеить одну прокладку спереди, а другую соответственно сзади этих дырок. Закладную прикрепить к задней стороне бассейна при помощи двух саморезов. (См. рис.6) Вставить пленку и прикрепить фланец к закладной при помощи 8 винтов. Затем обрезать плитку по внутренней стороне закладной.

###### МОНТАЖ ПРОЖЕКТОРА

После того, как установлена закладная прожектора и закручен закрепляющий стланец, осуществляется монтаж прожектора. Кабель вставить в защитный шланг для проводов, татем надеть сплющивающую соединительную гайку.

Как мера предосторожности, следует оставить 1,5 м кабеля вокруг прожектора, чтобы в случае необходимости иметь возможность легко произвести  замену прожектора.

Весь прожектор вставить в закладную, чтобы фирменный знак находился наверху и закрепить при помощи двух винтов (24). (Рис.7)

###### ЗАМЕНА ПРОЖЕКТОРА (См. рис. 9)

Прожектор вынуть до края бассейна (См. рис. 8) Для этою нужно открутить два винта (24).

Затем удалить шесть гаек и подкладные шайбы и снять лицевую накладку, повернув её налево.

Вынуть лампу прожектора и открутить от кабеля. Заменить прожектор и снова монтировать в соответствии с имеющимся руководством, только в обратном порядке. При этом обратите внимание, чтобы

- кольцевая прокладка занимала правильное положение

- для правильного освещения прожектор правильно располагается (См. указания выше)

- правильно надеты гайки