ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОНИЖАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

на 315 и 630 ВА арт. 25746, 25745

| Подсоединение светильника на 300 Вт 12 В, кабель | Номера контактов | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сечением 10 мм2 | Длина кабеля | 1 - 10 м | 8 - 25 м | 20 - 40 м |
| Подсоединение светильника на 300 Вт 12 В, кабель | Номера контактов | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
| сечением 6 мм2 | Длина кабеля | 1 - 6 м | 5 - 15 м | 15 - 25 м |

Рекомендации производителя:

Подключение вторичной обмотки трансформатора на 600 ВА

Рекомендуем распределить светильники на обе концевые муфты вторичной обмотки. Не превышать 600 ВА на одну муфту.

__________________(___________________

(                                                                        (

(	               ________(_______                     (

(	     12 В           (

6   контакт  7                                  8  контакт   9

Защита трансформаторов без встроенного предохранителя:

Трансформатор защищается при помощи предохранителя медленного плавления, подключенного в первичный контур.

315 ВА - 1,6   А

630 ВА -  3,15 А