# CHLOR-GRANULAT

## Быстрорастворимый хлор в гранулах для ударного хлорирования

### CHLOR-GRANULAT

- высокоэффективный , быстрорастворимый гранулят хлора для дезинфекции и устранения органических загрязнений (микроорганизмов),

- не изменяет величину pH

- не образует осадка

- не содержит извести

#### Указания по применению:

Применять только по назначению

- Средство добавлять прямо в бассейн: стабилизированный  Chlorgranulat  предварительно растворить в пластмассовом ведре – 1% - 5% раствор(0,1 – 0,5 кг на 10л воды) и равномерно распределить по поверхности воды бассейна.

- Меры предосторожности: сначала следует залить в ведро холодную воду, затем медленно засыпать хлор-гранулят. Не нарушать последовательность!

- Ни в коем случае не использовать в дозирующих устройствах!

Первичная обработка------------------------------------------------------------------------около 100 г на 10 м3

Последующая обработка (еженедельно)------------------------------------------------около 80 г на 10 м3

Разовая обработка при мутной воде--------------------------------------------------------около 200 г на 10 м3

После дождя, при жаре и при интенсивном использовании бассейна

количество концентрата увеличить---------------------------------------------------------------- 200 г на 10 м3

Для гарантированной очистки воды рекомендуется поддерживать постоянное содержание хлора 0,5-1,0 мг/л в воде бассейна.

Меры предосторожности:

- хранить упаковку плотно закрытой в сухом, прохладном месте;

- Беречь от детей!

- В концентрированном виде ядовит!  Опасно для здоровья! (содержит трихлоризоциануровую кислоту)

- при попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, захватив с собой упаковку или этикетку от данного продукта;

- Не принимать внутрь!

Особые  указания  по безопасности:

- Не использовать совместно с другими химикатами (особенно хлор-продуктами) - появление ядовитых газов при соприкосновении с кислотами;

- Огнеопасно! Для избежания возгорания хранить отдельно от легковоспламеняющихся веществ.

- Упаковку выбрасывать в специальные мусорные контейнеры.