# DuoTab (Bayroklar Tab / Bayroplus Tab)

## двойные таблетки активного кислорода

### DuoTab

- Таблетки BAYROKLAR (белые) - оптимальное средство по уходу за водой, созданное на основе активного кислорода. Предназначены для дезинфекции воды в бассейне.

- Таблетки BAYROPLUS (голубые) - предназначены для активизации действия BAYROKLAR Tab и устранения водорослей.

#### Указания по применению:

Применять только по назначению.

- Перед применением таблеток рекомендуется установить уровень Ph между 7.0 и 7.4 , а так же произвести обратную промывку фильтра.

- Вскрыть прозрачную упаковку (одна упаковка DuoTab соответствует одной белой и одной голубой таблетке):

- Белые таблетки закладывать только через скиммер во избежание появления белых пятен. Эти таблетки быстро растворяются, наполняют воду активным кислородом и дезинфицируют её.

- Голубые таблетки можно закладывать непосредственно в бассейн. Они активизируют действие активного кислорода и предотвращают образование водорослей

- Обработка бассейна, наполненного водой (лучше всего производить вечером после эксплуатации):

Первичная обработка------------------------------------------------------------------------2 упаковки DuoTab на 30 м3

- после первичного заполнения бассейна

- после длительного не использования бассейна

- после дождя, при жаре и при интенсивном использовании бассейна

Последующая обработка (еженедельно)------------------------------------------------1 упаковка DuoTab на 30 м3