# СОМBI ТАВ (200 гр)

# КОМБИНИРОВАННЫЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, постоянного флокирования и борьбы с бактериями, вирусами, грибками и водорослями в частных открытых бассейнах

Состав:

изготовлен на основе трихлоризоциануровой кислоты с добавлением меди и солей алюминия

Преимущества:

- Медленно растворимые 200 г таблетки действуют благодаря высокоактивным веществам, не образуют осадка, просты в употреблении.

- Комплекс для продолжительной дезинфекции, уничтожения водорослей, регулирования уровня рН и очистки воды бассейна.

- Высокая степень защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

- Подходит для воды любой жесткости.

- Подлежит длительному хранению.

#### Важные указания:

- Перед добавлением СОМBI ТАВ 200 необходимо проверить уровень рН (при необходимости довести до оптимального уровня от 7,2 до 7,4 с помощью PH-плюс  или PH-минус)

- При стабилизированной воде в Вашем бассейне содержание данного средства не должно превышать 75 мг/л

#### Указания по применению:

- Ни в коем случае не бросать прямо в бассейн, т.к. может возникнуть обесцвечивание покрытия бассейна!

- Средство добавлять в хлоратор (поплавок) или в скиммер

- Обработка бассейна, наполненного водой:

Рекомендуемая дозировка (каждые 7-10 дней)------------------------------------------1 таб.  на 25 м3

#### При правильной дозировке СОМBI ТАВ 200 в Вашем бассейне будет установлен необходимый уровень содержания хлора для продолжительной дезинфекции, необходимое количество средства для борьбы с водорослями, флокулянты для одновременного устранения загрязнений и очистки мутной воды, а также вещества, регулирующие уровень рН. С помощью данного комплексного ухода Вы сможете поддерживать воду в Вашем бассейне постоянно чистой и прозрачной.

Меры предосторожности:

- хранить упаковку плотно закрытой в сухом, прохладном месте;

- Беречь от детей!

- Не использовать данный проект совместно с другими химикатами, особенно хлорсодержащими (возможно выделение хлористого газа)

- В консистенции концентрата вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и органов дыхания

- при попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, захватив с собой упаковку или этикетку от данного продукта;

- Не принимать внутрь!

Особые  указания  по безопасности:

- Огнеопасно! Для избежания возгорания хранить отдельно от легковоспламеняющихся веществ.

- При возгорании данного продукта не вдыхать продукты горения

- Упаковку выбрасывать в специальные мусорные контейнеры.