НАСОС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТИВОТОКА

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Код 11504 - 0111

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

|  | 1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Символы указывают на возможность возникновения опасных ситуаций в случае несоблюдения представленных ниже правил техники безопасности. |
| --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ. Опасность поражения электрическим током. Невыполнение этой инструкции может привести к поражению электрическим током. |
|  | ОПАСНОСТЬ. Невыполнение этой инструкции может привести к созданию опасности для персонала или имущества. |
|  | ВНИМАНИЕ. Невыполнение этой инструкции может привести к повреждению насоса или блока. |
|  | 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | Описанное в данном руководстве оборудование разработано специально для выполнения предварительной фильтрации и циркуляции воды в плавательных бассейнах. Это оборудование предназначено для работы с чистой водой, температура которой не превышает 35 °С. |
|  | Установка оборудования должна выполняться точно в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями по технике безопасности при установке оборудования в плавательных бассейнах, отвечающих требованиям, изложенным в стандарте HD 384.7.702. Для того чтобы избежать несчастных случаев, нужно строго соблюдать все правила техники безопасности. Для внесения любых изменений в конструкцию насоса должно быть получено разрешение производителя. Использование фирменных, утвержденных производителем запасных частей и принадлежностей обеспечивает безопасную работу оборудования. Производитель насоса не несет ответственности за повреждение оборудования, являющееся следствием применения не утвержденных им запасных частей и принадлежностей. |
|  | Во время работы некоторые детали машины находятся под опасным напряжением. Обслуживание насоса или подсоединенного к нему оборудования может выполняться только после отключения их от электросети и установки блокировки на пусковые устройства. Пользователь должен следить за тем, чтобы сборка и обслуживание оборудования выполнялись высококвалифицированным, утвержденным персоналом, который перед выполнением этих работ внимательно прочел инструкции по установке и техническому обслуживанию данного оборудования. Безопасная работа машины может быть обеспечена только в том случае, если все работы, связанные с ее установкой и техническим обслуживанием, были выполнены в точном соответствии с инструкциями. Предельные значения, указанные в таблице технических характеристик, ни в коем случае не должны превышаться. В случае неудовлетворительной работы оборудования или выхода его из строя следует обратиться за помощью в ближайшее представительство производителя оборудования или в сервисный центр. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВКИ И СБОРКИ НАСОСА

|  | При подключении электрических кабелей к электродвигателю насоса не повредите детали, находящиеся в контактной коробке. Проверьте, что внутри нее не осталось обрезков провода, и что правильно подключен контакт заземления. Подключите электродвигатель, как показано на электрической схеме, закрепленной на машине. |
| --- | --- |
|  | Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигателя и на детали, находящиеся под напряжением. Если предполагается использовать насос для других целей, то может потребоваться его адаптация и выполнение дополнительных технических требований. |

|  | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ |
| --- | --- |
|  | Перед запуском машины проверьте регулировку защитных устройств электродвигателя, а также проверьте, что установлены все ограждения, предотвращающие контакты с механическими и электрическими частями оборудования. |
|  | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СБОРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|  | Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигатель и на детали, находящиеся под напряжением. |
|  | Во время работы машины должен быть исключен любой контакт с движущимися частями машины. |
|  | Перед тем как приступить к выполнению любых работ на машине дождитесь ее полной остановки. |
|  | Перед выполнением обслуживания электрических и механических частей проверьте, что машина отключена от электросети, и что пусковые устройства заблокированы. Перед началом любых работ, связанных с обслуживанием машины, рекомендуется выполнить следующее: |
|  | Отсоедините машину от электросети. Заблокируйте пусковые механизмы. Проверьте, что в электрических цепях нет напряжения, включая дополнительные устройства и вспомогательное оборудование. Дождитесь полной остановки насоса. |
|  | Перечисленные выше меры безопасности носят рекомендательный характер и не являются обязательными, так как могут существовать особые правила техники безопасности. |
|  | Периодические проверяйте, что: Механические части надежно закреплены, и крепежные болты машины находятся в хорошем состоянии. Подводящие провода правильно подсоединены и надежно закреплены, контакты и изоляция находятся в нормальном состоянии. Температура насоса и электродвигателя в пределах нормы. В случае отклонения от нормы немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. Шум машины в пределах нормы. При наличии сильной вибрации немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. Вибрация машины в пределах нормы. При наличии сильной вибрации немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. |
|  | Из-за большого разнообразия возможных проблем, которые могут возникнуть, представленные в данном руководстве инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию данного оборудования не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при установке, эксплуатации и обслуживании насоса. Если вам понадобятся дополнительные инструкции, или если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с дистрибьютором оборудования или с его производителем. |
|  | 3. УСТАНОВКА И СБОРКА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | Установка и сборка этих насосов может выполняться только в плавательных бассейнах или в баках, отвечающих требованиям, изложенным в документе HD 384.7.702. Если у вас возникнут какие-либо сомнения по этому вопросу, проконсультируйтесь со специалистом. |
|  | Все насосы поставляются с основанием, в которых имеются четыре отверстия для крепления насоса к полу с помощью анкерных болтов (рис. 1). |

## ТРУБОПРОВОДЫ

|  | Трубы всасывающей и нагнетательной линии устанавливается строго перпендикулярно и должна быть точно отцентрована с нагнетательным патрубком насоса для того, чтобы предотвратить внешние механические воздействия на насос и на трубу. При использовании другой конструкции соединения может произойти повреждение насоса или трубопровода, не говоря уже о том, что такое соединение является более сложным. Труба всасывающей линии должна устанавливаться с небольшим наклоном к насосу. Это предотвращает образование сифона. |
| --- | --- |

|  | ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСОСА |
| --- | --- |
|  | Данные насосы не являются самовсасывающими, поэтому они должны всегда устанавливаться его ниже уровня воды в бассейне или в пруду. |
|  | Необходимо позаботиться о предотвращении возможных затоплений насоса водой и о хорошей вентиляции насоса. |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
|  | Электрическая часть должен быть снабжена несколькими защитными размыкателями, зазор между размыкающими контактами должен быть не меньше 3 мм. В насосах с однофазным электродвигателем имеется устройство тепловой защиты. В этом случае достаточно установить выключатель, как показано на схеме "Подключение к сети". В целях безопасности нужно подключить фазу (L1) к расположенному на контактной колодке черному контакту, а нейтраль к белому контакту. В насосах с трехфазным электродвигателем требуется использовать устройство термомагнитной защиты. Для всех типов насосов необходимо установить дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,030 А (как показано на схемах). Параметры регулировки термореле для однофазных электродвигателей носят иллюстративный характер, так как электродвигатель поставляется с установленным на нем устройством защиты (См. таблицу тепловой защиты). Очень важно, чтобы оборудование и его электрические соединения находились в хорошем состоянии. Производитель оборудования не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате невыполнения этого требования. И это также приводит к прекращению действия гарантии. Электродвигатели должны отвечать требованиям стандарта ЕЕС относительно электромагнитной совместимости и должны соответствовать классу защиты IP-54. Могут существовать специальные правила установки электрооборудования. |
|  | Для соединений переменного тока используйте кабель типа H07 RN-F5, 2 мм2. Перед подключением электродвигателя проверьте, что установлен плавкий предохранитель нужного типа. Для насосов с трехфазным электродвигателем отрегулируйте параметры тепловой защиты в соответствии с таблицей регулировки тепловой защиты. При подключении треугольником (сеть 3 х 230 В) установите тепловую защиту на максимальное указанное значение. При подключении звездой (сеть 3 х 380 В) установите тепловую защиту на минимальное указанное значение. Для разных напряжений в диапазоне от 220 В до 380 В для низких напряжений выполняйте подключение треугольником, а для высоких напряжений выполняйте подключение звездой. При выполнении установки оборудования проверьте правильность прокладки и подключения провода заземления. |

|  | 4. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПУСКА НАСОСА |
| --- | --- |
|  | ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ Перед запуском насоса проверьте, что напряжение и нагрузочная способность электросети соответствуют напряжению и мощности, которые указаны в паспортной табличке насоса. В насосах с трехфазным электродвигателем проверьте, что вал электродвигателя вращается в нужном направлении. Это можно выполнить с помощью проверки направления вращения вентилятора, расположенного в задней части электродвигателя, крыльчатка которого видна в смотровом окне в крышке вентилятора. (Рис. 6). |
|  | Насосы не должны работать. Проверьте, что вал насоса вращается свободно. ЗАПУСК НАСОСА |
|  | Откройте все клапаны и подключите электродвигатель к электросети. |

|  | 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Если насос остановился, проверьте, что ток, потребляемый электродвигателем, не превышает значение, указанное в паспортной табличке на насосе. |
|  | Если ток, потребляемый электродвигателем, превышает предельное значение, проконсультируйтесь с производителем. Если не предполагается использовать насос в течение продолжительного времени, слейте из него воду. Это особенно важно в странах с холодным климатом, где имеется опасность замерзания воды. Для слива воды из насоса выверните из него пробку 2. |
|  | 6. РАЗБОРКА |
|  | Электродвигатель можно снять с корпуса насоса, не отсоединяя при этом от насоса всасывающий и нагнетательный трубопроводы. Отверните болты, с помощью которых электродвигатель крепится на насосе. |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| СЛАБЫЙ ПОТОК В ЛИНИИ НАСОСА | Натекание воздуха во всасывающем трубопроводе | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Неправильное направление вращения электродвигателя (для трехфазных электродвигателей) | Поменяйте местами две фазы линии питания |
|  | Плохое всасывание | Проверьте: Нет ли воздушных течей во всасывающей линии / Не забита ли грязью всасывающая линия |
|  | Неправильное значение питающего напряжения | Проверьте, что напряжение питающей сети соответствует указанному в паспортной табличке на электродвигателе |

### ТАБЛИЦА РЕГУЛИРОВОК ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

| Код | л.с. | кВт | В | Ток срабатывания реле (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11505 | 2 | 1,8 | 230 | 8 |
| 11504 | 3,5 | 2,9 | 230/400 | 9,1/5,3 |

| № | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11504-01011 | Корпус насоса |
| 2 | 2122 | Винт отверстия напуска воздуха |
| 12 | 2198 | Стопорная гайка |
| 13 | 2179 | Муфта |
| 14 | 773R0960040 | Плоская прокладка |
| 18 | 08003R0003 | Основание насоса |
| 19 | 701R0708080 | Винт |
| 20 | 701R1908000 | Шайба |
| 21 | 701R2108000 | Гайка |
| 22 | 773R0895030 | Уплотнительное кольцо |
| 23 | 08003R0101 | Рассеиватель (2 л.с.) |
| 23 | 08003R0101 | Рассеиватель (3,5 л.с.) |
| 24 | 11505-0102 | Ротор (2 л.с.) |
| 24 | 08003R0102 | Ротор (3,5 л.с.) |
| 25 | 08003R0108 | Механическое уплотнение |
| 26 | 701R4124000 | Эластичное кольцо |
| 27 | 08003R0104 | Зажим (2 л.с.) |
| 27 | 08003R0104 | Зажим (3,5 л.с.) |
| 28 | 11505-0300 | Электродвигатель (2 л.с.) |
| 28 | 08003R0300 | Электродвигатель (3,5 л.с.) |
| 29 | 08003R0301 | Крышка распределительной коробки (3,5 л.с.) |
| 30 | 08003R0302 | Плоская прокладка (3,5 л.с.) |
| 31 | 08003R0303 | Винт |
| 32 | 08003R0105 | Зажим (2 л.с.) |
| 32 | 08003R0105 | Зажим (3,5 л.с.) |
| 33 | 701R0708020 | Винт |
| 36 | 08003R0004 | Антивибрационная опора |
| 47 | 701R0708045 | Винт |
| 48 | 701R2108000 | Гайка |
| 49 | 701R1908000 | Шайба |
| 50 | 08003R0103 | Вставка |
| 51 | 773R0143024 | Уплотнительное кольцо |
| 52 | 08003R0304 | Вентилятор (3,5 л.с.) |
| 53 | 08003R0305 | Крышка электродвигателя (3,5 л.с.) |
| 54 | 08003R0306 | Винт |
| 55 | 773R23930576 | Уплотнительное кольцо |

- МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ